Министерство энергетики и электрификации СССР

УПРАВЛЕНИЕ ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ПИСЬМО

от 28 марта 1980 года N 12-4/2

О внедрении норм времени на профилактические испытания электрооборудования

Направляю вам утвержденные Минэнерго СССР и согласованные с ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности отраслевые "Нормы времени на профилактические испытания электрооборудования".

Указанные нормы времени обязательны для применения на всех предприятиях отрасли и предназначены для нормирования труда рабочих-сдельщиков, повременщиков и ИТР, занятых испытаниями электрооборудования на предприятиях отрасли.

При введении в действие на предприятиях указанных норм времени следует руководствоваться разделом 14.6 Методических указаний по нормированию труда в энергетике (Указание Минэнерго СССР от 10.05.76 N НС-5694).

Прошу районные энергетические управления до 1 декабря 1982 года представить в Энергонот перечень предприятий, внедривших указанные нормы времени и расчет годовой экономической эффективности от их внедрения.

Начальник

М.И.Огняков

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра

энергетики и электрификации СССР

М.В.Борисов

27 марта 1980 года

НОРМЫ

времени на профилактические испытания электрооборудования

Настоящие Нормы времени на профилактические испытания электрооборудования разработаны Южным филиалом Энергонот.

Предложения следует направлять по адресу: 277008, Кишинев, ул.Панфилова, д.18, комн.408, Служба нормирования и научной организации труда Южэнергонот.

Общая часть

1. Настоящие Нормы времени на профилактические испытания электрооборудования обязательны для применения на предприятиях Министерства энергетики и электрификации СССР.

Нормы времени предназначены для нормирования труда рабочих: для выдачи нарядов рабочим-сдельщикам, нормированных заданий рабочим-повременщикам и инженерно-техническим работникам.

2. В основу разработки отраслевых норм времени положены следующие данные:

- технические расчеты;

- фотохронометражные наблюдения;

- технические характеристики оборудования и приборов, используемых при проведении профилактических испытаний;

- результаты анализа организации труда и мероприятия по ее совершенствованию;

- Нормы испытания электрооборудования (Атомиздат, 1978).

3. Нормы времени установлены на полный объем работ, предусмотренный содержанием операции и подлежащий выполнению звеном.

Нормы времени указаны в человеко-часах и рассчитаны по формуле:

где  - норма времени на операцию;

- оперативное время, состоящее из основного и вспомогательного времени и необходимое для выполнения заданной операции технологического процесса;

К - сумма времени на подготовительно-заключительные работы, отдых и личные надобности, % оперативного времени.

Время на подготовительно-заключительные работы и организационно-техническое обслуживание рабочего места выбирается в зависимости от места и условий выполнения работ и составляет:

- для действующих установок ОРУ и ЗРУ электростанций и подстанций с применением передвижной лаборатории - 18%;

- для помещения электростанций с переносной испытательной аппаратурой - 22%;

- для стационарной лаборатории - 8%.

Время на отдых и личные надобности в процентах от оперативного времени принято с учетом степени неблагоприятного воздействия на организм человека электрического поля и разрядов в зоне повышенного напряжения и составляет при проведении испытаний оборудования:

|  | 750 кВ | 20% |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 400-500 кВ | 18% |  |
|  | 220-330 кВ | 14% |  |
|  | 110-154 кВ | 12% |  |
|  | 35 кВ и ниже | 10% |  |

4. Наименование профессий "Электромонтер по испытаниям и измерениям" и группа квалификации указана в соответствии с действующим "Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих" (выпуск 9а) с учетом внесенных в него изменений, утвержденных постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам от 15 марта 1979 года N 88 к постановлению Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы от 15 ноября 1972 года N 282.

В случае внесения изменений и дополнений в Единый тарифно-квалификационный справочник тарификация должна соответственно изменяться.

5. Выполнение работ рабочими не тех групп квалификации, которые указаны в справочнике, не может служить основанием для каких-либо изменений Норм времени.

6. Подготовительно-заключительные работы включают:

- изучение электрической части испытываемой электроустановки, заводской документации, браковочных нормативов, результатов предыдущих испытаний и объема работ;

- подготовку и проверку оборудования, приборов, инструмента и приспособлений, используемых при испытаниях;

- подготовку рабочего места;

- проведение тщательного наружного осмотра испытываемого электрооборудования;

- оформление протоколов испытания или контрольных карт оборудования;

- уборку рабочего места.

7. Настоящими Нормами времени учтено время на:

- установку испытательной аппаратуры (если работа производится не в лаборатории);

- сборку и разборку схем в процессе испытаний;

- проведение измерений;

- проведение необходимых расчетов и первичных записей в процессе испытаний;

- содержание в порядке рабочего места, испытательной аппаратуры, приборов, инструмента;

- переходы исполнителей, перемещение приборов, приспособлений и инструмента:

Для открытых распределительных устройств (ОРУ) электростанций и подстанций напряжением:

| 750 кВ | до 50 м |  |
| --- | --- | --- |
| 400-500 кВ | до 40 м |  |
| 220-330 кВ | до 20 м |  |
| 35-110-154 кВ | до 10 м |  |
| Для генераторов электростанций | до 30 м |  |
| Для синхронных компенсаторов, установленных на подстанции и электростанции | до 20 м |  |
| Для передвижных лабораторий при сборке и настройке измерительных схем | до 3 м |  |

- подготовительно-заключительные работы, отдых и личные надобности.

При выполнении работ рабочими и инженерно-техническими работниками с применением защитной экранирующей одежды норма времени умножается на коэффициент 1,08,

8. Настоящие Нормы времени не учитывают времени на:

- получение наряда, инструктаж по ПТБ, допуск к работе и оформление окончания работы;

- доставку испытательного оборудования вручную от места сосредоточения до испытываемого объекта;

- переезды специального автотранспорта;

- изготовление приспособлений постоянного и разового пользования;

- недостатки в организации работ при испытаниях электрооборудования;

- разборку первичных и вторичных цепей перед испытанием оборудования, а также последующее восстановление схемы соединения.

Примечания: 1. Указанные работы учитываются в каждом конкретном случае отдельно, по фактическим затратам.

2. Время на доставку испытательной аппаратуры вручную от места хранения до испытываемого объекта на электростанциях и переезды специального автотранспорта учитывается отдельно по табл.1 и 2.

3. Разборку первичных и вторичных цепей перед испытанием оборудования, а также последующее восстановление схемы соединений производит персонал ремонтных бригад и группы релейной защиты электротехнической лаборатории.

Таблица 1

НОРМЫ

времени на доставку испытательной аппаратуры вручную от места хранения до испытываемого объекта на электростанциях

| Вес груза, кг | Нормы времени на 100 м, чел.-ч |
| --- | --- |
| 10 | 0,06 |
| 25 | 0,15 |
| 50 | 0,2 |
| Св.50 | 0,3 |

Таблица 2

ЗАТРАТЫ

времени (ч) на проезд от базы к месту работ при проведении испытаний

| Зона обслуживания, | Летний период | Зимний период |
| --- | --- | --- |
| км | Шоссейная дорога | Грунтовая дорога | Шоссейная дорога | Грунтовая дорога |
|  | Скорость передвижения, км/ч |
|  | 45 | 35 | 30 | 25 |
|  | Норма времени, ч |
| 5 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,20 |
| 10 | 0,22 | 0,29 | 0,33 | 0,40 |
| 15 | 0,33 | 0,43 | 0,50 | 0,60 |
| 20 | 0,44 | 0,57 | 0,67 | 0,80 |
| 25 | 0,56 | 0,71 | 0,83 | 1,00 |
| 30 | 0,67 | 0,86 | 1,00 | 1,20 |
| 35 | 0,78 | 1,00 | 1,17 | 1,40 |
| 40 | 0,89 | 1,14 | 1,33 | 1,60 |
| 45 | 1,00 | 1,29 | 1,50 | 1,80 |
| 50 | 1,11 | 1,43 | 1,67 | 2,00 |
| 60 | 1,33 | 1,71 | 2,00 | 2,40 |
| 70 | 1,56 | 2,00 | .2,33 | 2,80 |
| 80 | 1,78 | 2,29 | 2,67 | 3,20 |
| 90 | 2,00 | 2,57 | 3,00 | 3,60 |
| 100 | 2,22 | 2,86 | 3,33 | 4,00 |
| Примечание. Трудозатраты на переезд при использовании передвижной лаборатории определяются по формуле: |

,

где  - трудозатраты, чел.-ч;

- состав звена, доставляемый передвижной лабораторией к месту испытаний, чел.;

- время на переезд (по табл.2), ч.

9, При производстве работ по испытаниям электрооборудования в зимних условиях на открытом воздухе и в необогреваемых помещениях к нормам времени следует применять усредненные поправочные коэффициенты, приведенные в табл.3.

Таблица 3

УСРЕДНЕННЫЕ

поправочные коэффициенты к нормам времени

| Температурная зона | Месяцы | Усредненный поправочный коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | Январь, февраль | 1,07 |
| 2 | Декабрь | 1,09 |
|  | Январь, февраль | 1,11 |
|  | Март | 1,07 |
| 3 | Ноябрь | 1,09 |
|  | Декабрь, март | 1,12 |
|  | Январь, февраль | 1,2 |
| 4 | Ноябрь | 1,13 |
|  | Декабрь, март | 1,15 |
|  | Январь, февраль | 1,28 |
| 5 | Ноябрь | 1,15 |
|  | Декабрь, март | 1,17 |
|  | Январь, февраль | 1,3 |
| 6 | Октябрь, апрель | 1,1 |
|  | Ноябрь, март | 1,3 |
|  | Декабрь, январь, февраль | 1,45 |

Примечание. При выполнении работ в местностях, не отнесенных к температурным зонам (табл.4), а также в высокогорных районах, где отрицательная температура воздуха сохраняется не только в зимние месяцы, но и периодически может иметь место в другое время года, усредненные поправочные коэффициенты, приведенные в табл.3, не применяются.

Температурные зоны по союзным и автономным республикам, краям и областям СССР приведены в табл.4.

Таблица 4

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗОНЫ

по союзным и автономным республикам, краям и областям СССР

| Наименование областей, краев, республик СССР | Температурные зоны |
| --- | --- |
| Азербайджанская ССР | - |
| Армянская ССР | - |
| Белорусская ССР: |  |
|  | Брестская область | 2 |
|  | Витебская область | 3 |
|  | Гомельская область | 2 |
|  | Гродненская область | 2 |
|  | Минская область | 2 |
|  | Могилевская область | 3 |
| Грузинская ССР | - |
| Казахская ССР: |  |
|  | Актюбинская область: |  |
|  | южнее линии Уил-Берчогур (исключительно) | 3 |
|  | севернее линии Уил-Берчогур (включительно) | 4 |
|  | Алма-Атинская область | 3 |
|  | Восточно-Казахстанская область | 5 |
|  | Гурьевская область: |  |
|  | южнее 45-й параллели | 2 |
|  | севернее 45-й параллели | 3 |
|  | Джамбулская область: |  |
|  | южнее линии Чулак-Тау - Ленинжол (исключительно) | 2 |
|  | севернее линии Чулак-Тау - Ленинжол (включительно) | 3 |
|  | Карагандинская область | 5 |
|  | Кзыл-Ординская область | 3 |
|  | Кокчетавская область | 5 |
|  | Кустанайская область | 4 |
|  | Павлодарская область | 5 |
|  | Северо-Казахстанская область | 5 |
|  | Семипалатинская область: |  |
|  | южнее линии Единдыбулак - Самарское (исключительно) | 4 |
|  | севернее линии Единдыбулак - Самарское (включительно) | 5 |
|  | Уральская область: |  |
|  | южнее линии Озинки - Кара-Тюбе (исключительно) | 3 |
|  | севернее линии Озинки - Кара-Тюбе (включительно) | 4 |
|  | Целиноградская область | 5 |
|  | Чимкентская область: |  |
|  | южнее 44-й параллели | 2 |
|  | севернее 44-й параллели | 3 |
| Киргизская ССР: |  |
|  | Ошская область | 1 |
|  | остальная территория | 2 |
| Латвийская ССР: |  |
|  | пункты, расположенные на побережье Балтийского моря, и Рига | 1 |
|  | остальная территория, кроме Риги и пунктов, расположенных на побережье Балтийского моря | 2 |
| Литовская ССР: |  |
|  | западнее линии Мариямполе - Каунас - Мажейкяй (включительно) | 1 |
|  | восточнее линии Мариямполе - Каунас - Мажейкяй (исключительно) | 2 |
| Молдавская ССР | 1 |

| РСФСР: |  |
| --- | --- |
|  | Алтайский край | 5 |
|  | Амурская область: |  |
|  | южнее линии Ерофей Павлович - Невер - Баладек (исключительно) | 5 |
|  | севернее линии Ерофей Павлович - Невер - Баладек (включительно) | 6 |
|  | Архангельская область: |  |
|  | западнее 60-го меридиана и восточнее линии Мезень - Вожгора (исключительно) | 5 |
|  | восточнее 60-го меридиана | 6 |
|  | остальная часть | 4 |
|  | Астраханская область | 2 |
|  | Башкирская АССР | 4 |
|  | Белгородская область | 3 |
|  | Брянская область | 3 |
|  | Бурятская АССР: |  |
|  | юго-западнее линии Сосновка - Мухор - Кондуй (исключительно) | 5 |
|  | северо-восточнее линии Сосновка - Мухор - Кондуй (включительно) | 6 |
|  | Владимирская область | 3 |
|  | Волгоградская область | 3 |
|  | Вологодская область | 4 |
|  | Воронежская область | 3 |
|  | Горьковская область | 4 |
|  | Дагестанская АССР | 1 |
|  | Ивановская область | 3 |
|  | Иркутская область: |  |
|  | южнее линии Кондратьево - Братск - Баяндай - Коса (исключительно) | 5 |
|  |  | южнее 62-й параллели и севернее линии Кондратьево - Братск - Баяндай-Коса (включительно) | 6 |
|  | Кабардино-Балкарская АССР | 1 |
|  | Калининградская область | 1 |
|  | Калининская область | 3 |
|  | Калмыцкая АССР | 2 |
|  | Калужская область | 3 |
|  | Камчатская область: |  |
|  |  | южнее линии Кихчик - Пущино - Средне-Камчатск (исключительно) | 3 |
|  |  | южнее линии Белоголовое - Эссо - Еловка и севернее линии Кихчик - Пущино - Средне- Камчатск (включительно) | 4 |
|  |  | южнее линии Хайлюля - Аманино и севернее линии Белоголовое - Эссо - Еловка (исключительно) | 5 |
|  |  | южнее линии Тымлот - Лесная и севернее линии Хайлюля - Аманино (включительно) | 6 |
|  | Карельская АССР | 3 |
|  | Кемеровская область | 5 |
|  | Кировская область | 4 |
|  | Коми АССР: |  |
|  | южнее линии Вожгора - Нижняя Вочь (исключительно) | 4 |
|  |  | западнее 60-го меридиана и севернее линии Вожгора - Нижняя Вочь (включительно) | 5 |
|  |  | восточнее 60-го меридиана | 6 |
|  | Костромская область, за исключением Костромы | 4 |
|  | Кострома | 3 |
|  | Краснодарский край | 1 |
|  | Красноярский край: |  |
|  |  | южнее линии Максимкин Яр - Подтесово - Мотыгино - Чунояр (исключительно) | 5 |
|  |  | севернее линии Максимкин Яр - Подтесово - Мотыгино - Чунояр (включительно) | 6 |
|  | Куйбышевская область | 4 |
|  | Курганская область | 4 |
|  | Курская область | 3 |
|  | Ленинградская область: |  |
|  |  | пункты, расположенные на побережье Финского залива, и Ленинград | 2 |
|  |  | остальная территория, кроме Ленинграда и пунктов на побережье Финского залива | 3 |
|  | Липецкая область | 3 |
|  | Магаданская область | - |
|  | Марийская АССР | 4 |
|  | Мордовская АССР | 4 |
|  | Московская область | 3 |
|  | Мурманская область | 4 |
|  | Новгородская область | 3 |
|  | Новосибирская область | 5 |
|  | Омская область | 5 |
|  | Оренбургская область | 4 |
|  | Орловская область | 3 |
|  | Пензенская область | 4 |
|  | Пермская область: |  |
|  |  | юго-западнее линии Керчевский - Березники - Губаха - Усьва - Чусовая - Лысьва (исключительно) | 4 |
|  |  | северо-восточнее линии Керчевский - Березники - Губаха - Усьва - Чусовая - Лысьва (включительно) | 5 |

|  | Приморский край | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Псковская область | 3 |
|  | Ростовская область | 2 |
|  | Рязанская область | 3 |
|  | Саратовская область | 3 |
|  | Сахалинская область: |  |
|  | Курильские острова | 2 |
|  | южнее линии Яблочный - Углезаводск (исключительно) | 3 |
|  | западнее линии Мгачи - Поронайск (исключительно) и севернее линии Яблочный - Углезаводск (включительно) | 4 |
|  | восточнее линии Мгачи - Поронайск (включительно) | 5 |
|  | Свердловская область | 5 |
|  | Северо-Осетинская АССР | 1 |
|  | Смоленская область | 3 |
|  | Ставропольский край: |  |
|  | южнее линии Ставрополь - Моздок (исключительно) | 1 |
|  | севернее линии Ставрополь - Моздок (включительно) | 2 |
|  | Тамбовская область | 3 |
|  | Татарская АССР | 4 |
|  | Томская область | 5 |
|  | Тувинская АССР | 5 |
|  | Тульская область | 3 |
|  | Тюменская область: |  |
|  | южнее линии Саранпауль - Хангокурт - Ханты-Мансийск - Таурово - Ларломкины (исключительно) | 5 |
|  | севернее линии Саранпауль - Хангокурт - Ханты-Мансийск - Таурово - Ларломкины (включительно) | 6 |
|  | Удмуртская АССР | 4 |
|  | Ульяновская область | 4 |
|  | Хабаровский край: |  |
|  | южнее линии Облучье - Комсомольск-на-Амуре - Мариинские (исключительно) | 4 |
|  | южнее линии Баладек - Усолгин - Маго (исключительно) и севернее пинии Облучье - Комсомольск-на-Амуре - Мариинские (включительно) | 5 |
|  | южнее 60-й параллели и севернее линии Баладек - Усолгин - Маго (включительно) | 6 |
|  | Челябинская область | 4 |
|  | Чечено-Ингушская АССР | 1 |
|  | Читинская область: |  |
|  | южнее линии Мухор - Кондуй - Букачача - Ксеньевка - Амазарь (исключительно) | 5 |
|  | севернее линии Мухор - Кондуй - Букачача - Ксеньевка - Амазарь (включительно) | 6 |
|  | Чувашская АССР | 4 |
|  | Якутская АССР: |  |
|  | южнее Дулга - Кюель - Нюя - Еланское - Чагда (включительно) | 6 |
|  | севернее Дулга - Кюель - Нюя - Еланское - Чагда (исключительно) | - |
|  | Ярославская область | 3 |
| Таджикская ССР | - |
| Туркменская ССР: |  |
|  | севернее 40-й параллели | 1 |
|  | остальная территория | - |
| Узбекская ССР: |  |
|  | Андижанская область | 1 |
|  | Бухарская область: |  |
|  | южнее 41-й параллели | 1 |
|  | севернее 41-й параллели | 2 |
|  | Каракалпакская АССР | 2 |
|  | Кашкадарьинская область | 1 |
|  | Самаркандская область | 1 |
|  | Сурхандарьинская область | - |
|  | Сырдарьинская область | 1 |
|  | Ташкентская область | 1 |
|  | Ферганская область | 1 |
|  | Хорезмская область | 1 |
| Украинская ССР: |  |
|  | Винницкая область | 2 |
|  | Волынская область | 2 |
|  | Днепропетровская область | 2 |
|  | Донецкая область: |  |
|  | пункты, расположенные на Азовском побережье | 1 |
|  | все пункты, за исключением пунктов, расположенных на побережье Азовского моря | 2 |
|  | Житомирская область | 2 |
|  | Закарпатская область | 1 |
|  | Запорожская область: |  |
|  | южнее линии Б.Лепетиха - Мелитополь - Осипенко (включительно) | 1 |
|  | севернее линии Б.Лепетиха - Мелитополь - Осипенко (исключительно) | 2 |
|  | Ивано-Франковская область | 1 |
|  | Киевская область | 2 |
|  | Кировоградская область | 2 |
|  | Крымская область - Керчь, Севастополь и остальная часть области, за исключением пунктов, расположенных на побережье | 1 |
|  | Луганская область | 2 |
|  | Львовская область | 1 |
|  | Николаевская область | 1 |
|  | Одесская область | 1 |
|  | Полтавская область | 2 |
|  | Ровенская область | 2 |
|  | Сумская область | 2 |
|  | Тернопольская область | 1 |
|  | Харьковская область | 2 |
|  | Херсонская область | 1 |
|  | Хмельницкая область | 2 |
|  | Черкасская область | 2 |
|  | Черниговская область | 2 |
|  | Черновицкая область | 1 |
|  | Эстонская ССР | 2 |

10. На работы, не предусмотренные настоящими Нормами времени, устанавливаются местные технически обоснованные нормы времени по аналогии с отраслевыми.

11. До внедрения отраслевых норм времени на предприятии необходимо привести организационно-технические условия при проведении испытаний в соответствие с запроектированными в настоящих Нормах времени и осуществить производственный инструктаж рабочих и инженерно-технических работников.

12. При внедрении на предприятии более совершенной, чем это предусмотрено в настоящих Нормах времени, системы организации труда, производства, технологии испытаний, повышающей производительность труда рабочих и инженерно-технических работников, а также на работы, не предусмотренные Нормами времени, следует разрабатывать и вводить в установленном порядке местные технически обоснованные нормы.

13. С введением настоящих Норм времени все ранее действовавшие нормы времени на испытания электрооборудования, кроме более прогрессивных, отменяются.

Организация труда

Нормами времени предусмотрены следующие условия производства работы:

- с применением передвижных испытательных лабораторий - испытание оборудования на месте его установки (открытое и закрытое распределительные устройства электростанций и подстанций);

- с применением переносной испытательной аппаратуры, приборов, инструментов - испытание оборудования в условиях помещений электростанций;

- испытание защитных средств и трансформаторного масла - в условиях стационарной лаборатории.

При выполнении работ в стационарной лаборатории и ремонтных мастерских электростанций и подстанций, оборудованных участком высоковольтных испытаний, норма времени определяется с коэффициентом 0,9.

Профилактические испытания электрооборудования проводятся электромонтерами и инженерно-техническими работниками по испытаниям и измерениям с соблюдением всех требований, изложенных в действующих "Правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций" (М.: Энергия, 1972), "Правилах техники безопасности при эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше" (М.: Атомиздат, 1975), "Правилах техники безопасности при эксплуатации распределительных электросетей" (М.: Атомиздат, 1975), "Нормах и правилах по охране труда при работах на подстанциях и воздушных линиях электропередачи напряжением 400, 500 и 750 кВ переменного тока промышленной частоты" (М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1972).

Настоящими Нормами времени учтено соблюдение следующих организационно-технических требований:

1. Организация рабочих мест электромонтеров и инженерно-технических работников по испытаниям и измерениям в соответствии с рекомендациями действующего "Типового проекта организации рабочего места электромонтера по испытаниям и измерениям в электрических сетях" (М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1973).

2. Содержание рабочих мест в соответствии с "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций" (М.: Энергия, 1972); "Правилами использования и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках" (М.: Атомиздат, 1974), а также с "Инструкцией по содержанию и применению средств пожаротушения на предприятиях Минэнерго СССР" (М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1971).

При планировке рабочего места - стационарной лаборатории - необходимо предусмотреть естественное освещение рабочего места с левой стороны и свободный доступ к испытательному оборудованию для его осмотра и ремонта. Нормальное естественное освещение обеспечивается при коэффициенте естественной освещенности в среднем 5. При люминесцентном освещении освещенность составляет 200-300 лк.

Помещение стационарной лаборатории оборудовано общей принудительной приточно-вытяжной вентиляцией, которая совмещается с отоплением и подачей в рабочую зону теплого воздуха с температурой не ниже 16°С и не выше 20°С.

Рекомендуемые типовые планировки рабочего места в испытательной лаборатории в условиях предприятия электрических сетей и электростанции приведены на рис.1 и 2.

3. Использование при работе передвижной электролаборатории, измерительных приборов, испытательных установок, переносных приспособлений, инструмента и других необходимых средств, рекомендуемых настоящими Нормами времени.

Рис. 1. Испытательная лаборатория в условиях предприятия электрических сетей:

1 - шкаф для хранения приборов; 2 - пульт управления; 3 - трансформатор напряжения НОМ-6; 4 - трансформатор напряжения НОМ-10; 5 - трансформатор напряжения НОМ-35; 6 - стол для испытания высоковольтной аппаратуры; 7 - испытательный трансформатор НОМ-100/25; 8 - трансформатор РТТ 25/0,51 для регулирования напряжения 0-400 В; 9 - ванна для испытания защитных средств; 10 -высоковольтный аппарат для испытания изоляции АИИ-70; 11 - письменный стол; 12 - рабочее кресло; 13 - стол для точных работ

Рис.2. Испытательная лаборатория в условиях электростанции:

1 - рабочий стол; 2 - шкаф для документов; 3 - шкаф для приборов; 4 - несгораемый шкаф; 5 - стеллаж для приспособлений и приборов; 6 - слесарный верстак; 7 - тиски; 8 - наждачный станок; 9 - сверлильный станок; 10 - испытательная установка АИИ-70; 11 - соединительные провода; 12 - стенд для испытания перчаток; 13 - сушилка для перчаток; 14 - установка для определения диэлектрических потерь трансформаторного масла; 15 - приборный щит; 16 - шкаф для одежды; 17 - умывальник; 18 - диван; 19 - рабочее кресло; 20 - кондиционер; 21 - стеллаж для редко используемого оборудования и запасных установок; 22 - передвижная установка для испытания генераторов; 23 - вытяжная вентиляция

4. Рациональная форма организации труда - звено.

В состав звена входит водитель, обслуживающий закрепленную за звеном автомашину и совмещающий свою профессию с профессией электромонтера по испытаниям и измерениям.

Численный и квалификационный состав звена устанавливается исходя из характера работ, их объема и сложности и отражен в нормативной части Норм времени.

С помощью передвижных испытательных лабораторий выполняются следующие измерения:

- измерение сопротивления изоляции;

- измерение тангенса угла диэлектрических потерь;

- испытание повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки;

- определение пробивного напряжения трансформаторного масла;

- прожигание и дожигание дефектных мест в силовых кабелях;

- обнаружение мест повреждения в силовых кабелях индукционным и акустическим методами;

- определение степени увлажнения изоляции силовых трансформаторов;

- измерение тока и потерь холостого хода трансформаторов при напряжении 100-200 В, а также коэффициента трансформации;

- измерение испытательного напряжения;

- определение места повреждения в силовых кабелях методом колебательного разряда, импульсным способом, методом петли;

- проверка релейных защит током.

При проведении испытаний на месте установки оборудования с использованием передвижной высоковольтной лаборатории должны соблюдаться следующие требования:

- рабочее место должно быть ограждено и вывешены соответствующие плакаты по технике безопасности, при необходимости - выставлены наблюдающие;

- лаборатория должна быть расположена на безопасном расстоянии от испытываемого оборудования;

- лаборатория должна быть оснащена радиостанцией, телефонным аппаратом и громкоговорящей связью.

Обеспечение электромонтеров приборами, материалами, инструментом осуществляется мастером в соответствии с заявками.

На рабочем месте электромонтера должны быть созданы благоприятные физиологические, гигиенические и эстетические условия труда согласно санитарным нормам СН 245-71 и техническим требованиям.

У электромонтера в переносной сумке должна находиться следующая документация:

- бланки протоколов испытаний;

- нормы испытаний электрооборудования.

Перед началом испытаний производится допуск рабочих. Предусматривается готовность оборудования к испытаниям, т.е. оборудование выводится из работы и производится подготовка рабочего места в соответствии с указаниями Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций. Ежедневно по окончании работ наряды возвращаются оперативному персоналу.

При производстве профилактических испытаний электрооборудования напряжением 400 кВ и выше в соответствии с требованиями действующих директивных документов предусмотрено применение средств защиты, в том числе защитной экранирующей спецодежды (экранирующие комплекты) в комплекте со специальной обувью, экранирующим головным убором и экранирующими перчатками, а также переносных экранирующих устройств. Экранирующие комплекты позволяют производить испытания оборудования подстанций и воздушных линий сверхвысокого напряжения без каких-либо ограничений продолжительности пребывания в электрическом поле при его напряженности 5 кВ/м и выше.

ХАРАКТЕРИСТИКА

применяемых приборов, приспособлений и оборудования

| Наименование | Марка, тип, ГОСТ | 3авод-изготовитель | На каких работах применяется (пункт нормативной части) |
| --- | --- | --- | --- |
| Передвижная лаборатория для испытания изоляции электрооборудования | ЭТЛ 35-01 | Электромеханический завод Сельэлектро (150029, г.Ярославль, ул.Декабристов, д.1) | 1; 2; 3; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30 |
|  | УВЛ-0,2 | Электромеханический завод (141200, г.Пушкино Московской обл.) | 20 |
| Мегаомметр электронный с питанием от электросети и автономным питанием 2500 В | Ф4100, ГОСТ 8038-60, ТУ 25-04-2327-73 | "Мегаомметр" (258900, г.Умань Черкасской обл., ул.Советская, д.49) | 1.1.1; 1.4.2; 2.1.1; 2.4.1; 3.1; 4.1.1; 4.2.1; 4.4; 5.1.1; 5.2.1; 5.4.1; 6.1.1; 7.1.1; 8.1.1; 9.1.1; 9.1.2; 10.1.1; 11.1.1; 12.1.1; 13.1.1; 13.1.2; 13.1.3; 15.1.1; 16.1.1; 18.1; 19.1; 19.2; 19.3; 21.1; 23.1; 25.1; 26.1 |
| Мегаомметр 2500 В | М4100/5, ГОСТ 8038-60, ТУ 25-04-2131-72 | "Мегаомметр" (258900, г.Умань Черкасской обл., ул.Советская, д.49) | 1.1.7; 4.1.1; 4.2.1; 5.1.1; 6.1.1; 6.1.2; 7.1.1; 7.1.2; 8.1.1; 8.1.2; 9.1.1; 9.1.2; 10.1.1; 11.1.1; 12.1.1; 12.1,2; 13.1.1; 13.1.2; 13.1.3; 14.1; 15.1.1; 15.1.2; 16.1.1; 18.1; 19.1; 19.2; 19.3; 20.1; 21.1; 30.1; 32.1.1; 33.1.1; 33.3.1; 33.4.1; 33.5.1; 35.1.6 |
| Мегаомметр 500 В, 1000 В | М1101М, М4100/3, М4100/4, ГОСТ 8038-60, ТУ 25-04-2131-72 | "Мегаомметр" (258900, г.Умань Черкасской обл., ул.Советская, д.49) | 1.1.6; 1.1.7; 1.1.8; 1.2.1; 1.2.4; 1.3.1; 2.1.6; 2.1.7; .2.1.8; 2.2.2; 3.2; 3.3; 3.9; 4.1.1; 4.2.1; 5.3.1; 6.1.2; 7.1.2; 8.1.2; 10.2.1; 11.2.1; 12.1.2; 16.1.2; 27.1; 27.2; - 27.3; 27.4; 28.1; 30.1; 31.1.2; 32.1.2; 33.2.1; 33.6.1; 34.1.1; 34.2.1; 34.3.1; 34.4.1; 34.5.1; 35.1.1; 35.1.2; 35.1.3; 35.1.4; 35.1.5; 36.1.1 |
| Мегаомметр 250 В | М4100/2, ГОСТ 8038-60, ТУ 25-04-2131-72 | "Мегаомметр" (258900, г.Умань Черкасской обл., ул.Советская, д.49) | 1.1.9; 2.1.9 |
| Измеритель сопротивления заземления | М416, ГОСТ 51473-72 | "Мегаомметр" (258900, г.Умань Черкасской обл., ул.Советская, д.49) | 29.2; 29.3 |
| Прибор для контроля сопротивления петли фаза - нуль | М417 | "Мегаомметр" (258900, г.Умань Черкасской обл., ул.Советская, д.49) | 29.1 |
| Штанга-мегаомметр для измерения подвесной и опорной изоляции | ШИ-1 | Союзтехэнерго (105266, г.Москва, Семеновская наб., д.2/1) | 25.1; 26.1 |
| Штанга для контроля подвесной и опорной изоляции | ШИ 110/35, СТУ 62/05-192-64 | Троицкий электромеханический завод (457000, г.Троицк Челябинской обл., ул.Малышева, д.34) | 25.3; 26.3 |
| Прибор для контроля лобовых частей электрических машин | КВТ-2 | Мытищинский электромеханический завод (141009, г.Мытищи Московской обл., ул.Коминтерна, д.15а) | 1.1.12; 2.1.10 |
| Микроомметр | М246, СТУ 30-3984-65 |  | 12.4.1; 12.4.2; 16.3.1; 38 |
| Мост постоянного тока | МО-62 |  | 1.1.4; 1.2.3; 2.1.4; 3.8; 3.10; 4.1.3; 4.2.5; 4.3.3; 5.1.4; 12.4.1; 12.4.2; 12.4.3; 34.1.3; 35.3.1 |
|  | Р333 ТУП ОПП 533- 378-58 | Краснодарский завод измерительных приборов (350010, г.Краснодар, ул.Зиповская, д.5) | 4.1.3; 4.2.5; 4.3.3; 5.1.4; 5.2.3; 6.6; 7.6; 8.6; 10.1.3; 11.3; 12.4.3; 30.4; 34.1.3; 34.2.3; 38 |
| Мост постоянного тока | Р334, СТУ 45-2567-65 | Краснодарский завод измерительных приборов (350010, г.Краснодар, ул.Зиповская, д.5) | 6.1.1; 7.1.1; 8.1.1; 9.6; 13.3.1; 13.3.2; 13.3.3; 14.3.1; 14.3.2; 15.3.1; 15.3.2 |
|  | ММВ, ТУП ОПП 533- 059-55 |  | 4.3.3; 34.2.3 |
| Мост переменного тока | МД-16 | "Энергоприбор" (123854, г.Москва, ГСП, ул.Маршала Бирюзова, д.1) | 1.1.10; 6.2; 6,3;.6.4; 7.2; 7.3; 7.4; 8.2; 8.3; 8.4; 9.2; 10.1.2; 12.2; 20.3; 23.2; 30.5; 32.3 |
|  | Р595, ТУ 25-04-1153-75, ГОСТ 8486-69 |  | 1.1.10; 6.2; 6.3; 6.4; 7.2; 7.3; 7.4; 8.2; 8.3; 8.4; 9.2; 10.1.2; 12.2; 20.3; 23.2; 30.5; 32.3 |
| Осциллограф | К-1222 | "Виброприбор" (277027, г.Кишинев, ул.Гагарина, д.10) | 38 |
| Комплектная установка для испытания изоляции повышенным напряжением | АИИ-70 | Производственное объединение "Мосрентген" (142771, Московская обл., п/о "Мосрентген") | 1.1.2; 1.1.3; 1.2.2; 2.1.2; 2.2.2; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 4.1.2; 4.2.2; 4.2.4; 4.3.2; 5.1.2; 5.1.3; 5.2.2.; 5.5.1; 6.5; 7.5; 8.5; 9.5; 10.1.4; 10.2.2; 11.1.2; 11.2.2; 12.3.1; 12.3.2; 13.2; 14.2; 15.2; 16.2; 17.2; 18.2; 20.4; 21.2; 21.3; 22.1; 23.3; 24.1; 25.2; 26.2; 30.2; 30.3; 31.2; 32.2; 33.1.2; 33.2.2; 33.5.2; 34.1.2; 34.2.2; 34.3.2; 34.4.2; 34.5.2; 34.6.1; 35.2.1; 35.2.2; 35.2.3; 35.2.4; 36.1.2; 36.1.6; 36.2.2 |
| Комплектная установка для испытания изоляции повышенным напряжением | ИВК | Опытный завод средств автоматизации и приборов Мосэнерго (109072, г.Москва, Болотная наб., д.15) | 12.3.2; 16.2.2; 31.2.1; 31.2.2; 34.2.2; 34.5.2; 35.2.5; 35.2.6; 35.2.7 |
| Трансформаторы испытательные | ИОМ-15/10, ИОМ-35-70/30, ИОМ-35-70/100, ИОМ-35-70/300, ИОМ -300/300 | Трансформаторный электроремонтный завод Ленэнерго (195027, г.Ленинград, ул.Пугачева, д.5/7) | 1.1.3; 1.2.2; 2.1.3; 2.2.2; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 4.1.2; 4.2.2; 4.2.4; 4.3.2; 5.1.3; 5.2.2; 5.5.1 |
| Трансформаторы испытательные |  |  | 6.5; 7.5; 8.5; 9.5; 10.1.4; 10.2.2; 11.1.2; 11.2.2; 12.3; 13.2; 14.2; 15.2; 16.2; 17.2; 18.2; 20.4; 22.1; 23.3; 24.1; 25.2; 26.2; 27.4; 28.2; 30.3; 31.2; 32.2 |
| Трансформатор напряжения | НОМ-10, ГОСТ 1983-67 | Курган-Тюбинский трансформаторный завод (735140, г.Курган-Тюбе, ул.Чернышевского, д.1) | 1.1.3; 1.1.10; 1.2.2; 1.4; 2.1.3; 2.2.2; 2.4; 3,4; 3.5; 3.6; 3.7; 4.2.2; 4.2.4; 4.3.2; 5.1.3; 5.2.2; 5.5.1; 6.5; 7.5; 8.5; 9.5; 10.1.4; 10.2.2; 11.1.2; 11.2.2; 12.3.1; 12.3.2; 14.2; 15.2; 16.2; 17.2; 18.2; 20.4; 21.3; 22.1; 23.3; 24.1; 25.2; 26.2; 27.4; 28.2; 31.2; 32.2 |
| Регулятор напряжения |  |  | 1.1.3; 1.2.2; 2.1.3; 2.2.2; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 4.1.2; 4.2.2; 4.2.4; 4.3.2; 5.1.3; 5.2.2; 5.5.1; 6.5; 7.5; 8.5; 9.5; 10.1.4; 10.2.2; 11.1.2; 11.2.2; 12.3; 13.2; 14.2; 15.2; 16.2; 17.2; 18.2; 20.4; 22.1; 23.3; 24.1; 25.2; 26.2; 27.4; 28.2; 30.3; 31.2; 32.2 |
| Прибор контроля влажности изоляции | ПКВ-7 | Опытный электроремонтный завод (344011, г.Ростов-на-Дону, ул.Малютиной, д.147) | 6.3; 6.4; 7.3; 7.4; 8.3; 8.4; 9.3; 9.4; 32.2 |
| Клещи электроизмерительные | Ц90, ГОСТ 9071-68, ТУП ОПП 533- 447-59 | Производственно- техническое объединение "Электроприбор" (375026, г.Ереван, ул.Ширака, д.74) | 12.4.2; 30 |
|  | Ц91, ГОСТ 9071-68, СТУ 107-30-003-63 | Производственно- техническое объединение "Электроприбор" (375026, г.Ереван, ул.Ширака, д.74) | 30 |
| Киловольтметр | С96, ГОСТ 8711-60 |  | 1.1.3; 1.2.2; 2.1.3; 2.2.2; 3.4; 3,5; 3,6; 3.7; 4.1.2; 4.2.2; 4.3.2; 5.1.3; 5.2.2; 5.5.1; 6.5; 7.5; 8.5; 9.5; 10.2.2; 11.1.2; 11.2.2; 12.3; 13.2; 14.2; 15.2; 16.2; 17.2; 18.2; 20.4; 21.2; 22.1; 23.3; 24.1; 25.2; 26.2; 27.4; 28.2; 30.3; 31.2; 32.2 |
| Амперметр магнитоэлектрический | М1104, ГОСТ 5259-69 |  | 1.1.4; 1.2.3; 2.1.4; 3.8; 3.10; 4.1.3; 4.2.5; 5.1.4; 5.2.3 |
| Вольтметр магнитоэлектрический | М1106, ГОСТ 5259-69, ТУП ОПП 533- 576-6 |  | 1.1.4; 1.2.3; 2.1.4; 3.8; 3.10; 4.1.3; 4.2.5; 5.1.4; 5.2.3; 6.6; 7.6; 8.6; 9.6; 10.1.3;11.3 |
| Амперметр электромагнитный | Д57/9, ТУП ОПП 533- 014-60 |  | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36 |
| Вольтметр | АМВ/1, АМВ-2, АСТ-В |  | 6.9; 7.9; 8.9; 9.7; 11.4 |
| Вольтметр электромагнитный | Э59/10, Э59/2, Э59/1, ТУП ОПП 533- 588-60 | Производственно-техническое объединение " Электроточприбор" (375026, г.Ереван, ул.Ширака, д.74) | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36 |
|  | Э515, ГОСТ 87-11-60, ТУ 25-04-1370-73 |  | 1.4.2; 2.4.1; 3.1.1; 4.4 |
| Переносной измерительный комплект | К505, ГОСТ 8711-60, ГОСТ 8776-60, ТУ 25-04-2251-73 |  | 6.9; 7.9; 8.9; 9.7; 11.4 |
| Прибор комбинированный | Ц434, ТУ 25-04-750 |  | 12.4.2; 13.3.3 |
| Ваттметр |  |  | 6.9; 7.9; 8.9; 9.7 |
| Счетчик-дозиметр | "Кура" | Производственное объединение "Мосрентген" (142771, Московская обл., п/о "Мосрентген") | 32.5 |
| Секундомер | ПВ-53л | "Энергоприбор" (123854, г.Москва, ГСП, ул.Маршала Бирюзова, д.1) | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36 |
| Психрометр аспирационный |  |  | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36 |
| Термометр технический | 0-150°С, ТЛ-2, ГОСТ 215-73 | Клинское производственное объединение "Термоприбор" (141600, г.Клин Московской обл., Волоколамское шоссе, д.44) | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36 |
| Комплект монтерского инструмента | МИ-64 | Мытищинский электромеханический завод (141009, г.Мытищи Московской обл., ул.Коминтерна, д.15а) | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36 |

Нормативная часть

1. Турбогенераторы

Состав звена

| ИТР | 1 чел. |
| --- | --- |
| Электромонтеры по испытаниям и измерениям: |  |
|  | VI группа | 1 чел. |
|  | IV группа | 1 чел. |
|  | III группа | 1 чел. |

Норма времени на одно измерение

|  |  | Турбогенераторы мощностью, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 12 | 25-150 | 200-300 | 300-800 |
|  | Наименование работ по узлам | Воздушное охлаждение | Водородное охлаждение | Водяное охлаж- дение |
| 1.1. | Статор |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Измерение сопротивления изоляции | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,2 |
| 1.1.2. | Испытание изоляции обмотки повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | 11,2 | 16,8 | 19,6 | 28,0 |
| 1.1.3. | Испытание изоляции обмотки повышенным напряжением | 9,6 | 14,4 | 16,8 | 24,0 |
| 1.1.4. | Измерение сопротивления обмотки постоянному току | 2,4 | 3,6 | 4,2 | 6,0 |
| 1.1.5. | Испытание стали | 13,2 | 14,0 | 15,0 | 16,2 |
| 1.1.6. | Измерение сопротивления изоляции изолированных стяжных болтов стали статора (доступных для измерения) | 2,3 | 3,5 | 4,1 | 5,8 |
| 1.1.7. | Измерение сопротивления изоляции подшипников | 1,8 | 2,7 | 3,2 | 4,5 |
| 1.1.8. | Измерение сопротивления изоляции уплотнений вала, диффузоров, щитов вентиляторов и других узлов статора генератора | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 2,6 |
| 1.1.9. | Измерение сопротивления изоляции термоиндикаторов с соединительными проводами, включая соединительные провода, уложенные внутри генератора | 3,7 | 5,5 | 6,4 | 9,2 |
| 1.1.10. | Измерение сопротивления изоляции концевого вывода обмотки статора турбогенераторов серии ТГВ (измерение тангенса диэлектрических потерь) | - | - | 2,1 | 3,0 |
| 1.1.11. | Измерение остаточного напряжения на обмотке при отключенном АГП в цепи ротора | 1,3 | 2,0 | 2,3 | 3,3 |
| 1.1.12. | Проверка паек лобовых частей обмотки | 24,0 | 26,4 | 27,2 | 30,2 |
| 1.2. | Ротор |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Измерение сопротивления изоляции обмотки | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 |
| 1.2.2. | Испытание изоляции обмотки повышенным напряжением | 12,0 | 12,6 | 13,2 | 13,8 |
| 1.2.3. | Измерение сопротивления обмотки постоянному току | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 |
| 1.2.4. | Измерение сопротивления обмотки переменному току на трех ступенях частоты вращения | 4,1 | 6,1 | 7,1 | 10,2 |
| 1.3. | Измерение сопротивления изоляции между элементарными проводниками и вентиляционными трубками и между вентиляционными трубками | - | - | 17,1 | 24,4 |
| 1.4. | Определение характеристик генератора |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Снятие характеристики трехфазного короткого замыкания | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 |
| 1.4.2. | Снятие характеристики холостого хода (включая испытание межвитковой изоляции) | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 |
| 1.4.3. | Определение индуктивного сопротивления и постоянной времени | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,8 |
| 1.5. | Испытание генератора в асинхронном режиме | 3,2 | 4,9 | 5,7 | 8,1 |
| 1.6. | Испытание на нагрев | 120 | 126 | 130 | 180 |

2. Синхронные компенсаторы

Состав звена

| ИТР | 1 чел. |
| --- | --- |
| Электромонтеры по испытаниям и измерениям: |  |
|  | VI группа | 1 чел. |
|  | IV группа | 1 чел. |
|  | III группа | 1 чел. |

Норма времени на одно измерение

| Наименование работ по узлам | Компенсаторы мощностью, Мвар |
| --- | --- |
|  | До 32 | 50-160 |
|  | Воздушное охлаждение | Водородное охлаждение |
| 2.1. | Статор |  |  |
| 2.1.1. | Измерение сопротивления изоляции обмотки | 3,8 | 4,0 |
| 2.2.2. | Испытание изоляции обмотки повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | 12,5 | 15,6 |
| 2.1.3. | Испытание изоляции обмотки повышенным напряжением | 9,8 | 14,2 |
| 2.1.4. | Измерение сопротивления обмотки постоянному току | 2,7 | 3,8 |
| 2.1.5. | Испытание стали | 13,6 | 14,2 |
| 2.1.6. | Измерение сопротивления изоляции изолированных стяжных болтов стали (доступных для измерения) | 2,6 | 3,8 |
| 2.1.7. | Измерения сопротивления изоляции подшипников | 2,0 | 2,9 |
| 2.1.8. | Измерение сопротивления изоляции уплотнений вала, диффузоров, щитов вентиляторов и других узлов статора генератора | 1,1 | 1,7 |
| 2.1.9. | Измерение сопротивления изоляции термоиндикаторов с соединительными проводами, включая соединительные провода, уложенные внутри генератора | 3,9 | 5,7 |
| 2.1.10. | Проверка паек лобовых частей обмотки | 24,6 | 26,8 |
| 2.2. | Ротор |  |  |
| 2.2.1. | Измерение сопротивления изоляции обмотки | 4,0 | 4,4 |
| 2.2.2. | Испытание изоляции обмотки повышенным напряжением | 12,2 | 12,8 |
| 2.2.3. | Измерение сопротивления обмотки переменному току | 4,6 | 6,4 |
| 2.2.4. | Измерение сопротивления обмотки постоянному току | 4,2 | 4,4 |
| 2.3. | Определение характеристик |  |  |
| 2.3.1. | Снятие характеристики холостого хода (включая испытание межвитковой изоляции) | 4,2 | 4,4 |
| 2.3.2. | Определение индуктивного сопротивления и постоянной времени | 3,0 | 3,2 |
| 2.4. | Испытание на нагрев | 123 | 128 |

3. Коллекторные возбудители

Состав звена

| ИТР | 1 чел. |
| --- | --- |
| Электромонтеры по испытаниям и измерениям: |  |
|  | VI группа | 1 чел. |
|  | IV группа | 1 чел. |

|  | Наименование работ | Норма времени на одно измерение |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Измерение сопротивления изоляции обмотки возбудителя и подвозбудителя | 3,0 |
| 3.2. | Измерение сопротивления изоляции цепи возбуждения коллекторного возбудителя со всей присоединенной аппаратурой (без обмоток ротора и возбудителя) | 2,5 |
| 3.3. | Измерение сопротивления изоляции бандажей якоря и коллектора возбудителя и подвозбудителя | 1,0 |
| 3.4. | Испытание изоляции обмотки возбудителя и подвозбудителя повышенным напряжением | 3,3 |
| 3.5. | Испытание изоляции цепей возбуждения повышенным напряжением | 3,5 |
| 3.6. | Испытание реостата возбуждения повышенным напряжением | 2,5 |
| 3.7. | Испытание резистора цепи гашения и АГП повышенным напряжением | 5,0 |
| 3.8. | Измерение сопротивления обмотки возбуждения возбудителя постоянному току | 3,2 |
| 3.9. | Измерение сопротивления обмотки якоря возбудителя постоянному току | 6,0 |
| 3.10. | Измерение сопротивления резистора цепи гашения поля и реостатов возбуждения постоянному току | 12,5 |
| 3.11. | Снятие характеристики холостого хода | 2,4 |
| 3.12. | Снятие нагрузочной характеристики | 8,0 |

4. Машины постоянного тока

Состав звена

| Электромонтеры по испытаниям и измерениям: |  |
| --- | --- |
|  | V группа | 1 чел. |
|  | III группа | 1 чел. |

Норма времени на одно измерение

| Наименование работ по узлам | Машины постоянного тока мощностью, кВт |
| --- | --- |
|  | До 5 | Св.5 до 50 | Св.50 до 100 | Св.100 |
| 4.1. | Статор |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Измерение сопротивления изоляции обмоток | 1,6 | 1,8 | 2.1 | 2,5 |
| 4.1.2. | Испытание изоляции обмоток повышенным напряжением | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,6 |
| 4.1.3. | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | 1,3 | 2,1 | 2,4 | 2,7 |
| 4.2. | Якорь |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Измерение сопротивления изоляции обмотки | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| 4.2.2. | Испытание изоляции обмотки повышенным напряжением | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,3 |
| 4.2.3. | Измерение сопротивления изоляции бандажей | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,4 |
| 4.2.4. | Испытание изоляции бандажей якоря повышенным напряжением | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,4 |
| 4.2.5. | Измерение сопротивления обмотки постоянному току | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,2 |
| 4.3. | Реостаты и пускорегулировочные резисторы |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Измерение сопротивления изоляции | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,1 . |
| 4.3.2. | Испытание изоляции повышенным напряжением | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,2 |
| 4.3.3. | Измерение сопротивления постоянному току | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 2,3 |
| 4.4. | Снятие характеристики холостого хода и испытание витковой изоляции | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| 4.5. | Проверка работы машины, на холостом ходу | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 4.6. | Проверка пределов регулирования частоты вращения | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |

5. Электродвигатели переменного тока

Состав звена

| Электромонтеры по испытаниям и измерениям: |  |
| --- | --- |
|  | V группа | 1 чел. |
|  | III группа | 1 чел. |

|  | Наименование работ по узлам | Норма времени на одно измерение |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Статор |  |
| 5.1.1. | Измерение сопротивления изоляции обмоток | 1,0 |
| 5.1.2. | Испытание изоляции обмотки повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки по фазам | 4,0 |
| 5.1.3. | Испытание изоляции обмотки повышенным напряжением | 1,7 |
| 5.1.4. | Измерение сопротивления обмотки постоянному току | 0,8 |
| 5.2. | Ротор |  |
| 5.2.1. | Измерение сопротивления изоляции обмотки | 1,0 |
| 5.2.2. | Испытание изоляции обмотки повышенным напряжением | 1,1 |
| 5.2.3. | Измерение сопротивления обмотки постоянному току | 2,0 |
| 5.3. | Термоиндикаторы с соединительными проводами |  |
| 5.3.1. | Измерение сопротивления изоляции | 0,8 |
| 5.4. | Подшипники |  |
| 5.4.1. | Измерение сопротивления изоляции | 0,8 |
| 5.5. | Резистор цепи гашения поля |  |
| 5.5.1. | Испытание изоляции повышенным напряжением | 0,9 |
| 5.6. | Реостаты и пускорегулировочные резисторы |  |
| 5.6.1. | Испытание изоляции повышенным напряжением | 0,9 |
| 5.6.2. | Измерение сопротивления постоянному току | 1.6 |
| 5.7. | Проверка полярности выводов обмоток | 1,0 |
| 5.8. | Проверка работы на холостом ходу | 0,3 |

6. Силовые трехфазные двухобмоточные трансформаторы

| Состав звена | Группа | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | квалификации | Оборудование |
|  |  | До 220 кВ | Св.220 кВ |
| ИТР | - | 1 | 1 |
| Электромонтер по испытаниям и измерениям | VI | 1 | 1 |
|  | IV | - | 1 |

Норма времени на одно измерение

| Наименование работ | Трансформаторы |
| --- | --- |
|  |  | мощностью, МВ·А |
|  |  | До 0,6 | 0,63 | 2,5-40 | 3,2- 630 | 200- 630 |
|  |  | напряжением, кВ |
|  |  | 10 | 80 | 110-150 | 220-330 | 500 |
| 6.1. | Измерение сопротивления изоляции |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Измерение сопротивления изоляции обмоток | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| 6.1.2. | Измерение сопротивления изоляции ярмовых балок, прессующих колец и доступных стяжных шпилек (для выявления замыкания) | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| 6.2. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмоток | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,0 |
| 6.3. | Определение отношения С/С | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| 6.4. | Определение отношения С/С | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| 6.5. | Испытание изоляции повышенным напряжением |  |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Испытание изоляции обмоток вместе с вводами | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 |
| 6.5.2. | Испытание изоляции доступных ярмовых балок, прессующих колец и стяжных шпилек | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 6.6. | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | 15,0 | 15,6 | 16,0 | 16,5 | 16,8 |
| 6.7. | Проверка коэффициента трансформации | 2,25 | 4,5 | 7,2 | 9,0 | 13,5 |
| 6.8. | Проверка группы соединения обмоток | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,5 |
| 6.9. | Измерение тока и потерь холостого хода | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 |
| 6.10. | Измерение частичных разрядов | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

7. Силовые трехфазные трехобмоточные трансформаторы

| Состав звена | Группа квалификации | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Оборудование |
|  |  | До 220 кВ | Св.220 кВ |
| ИТР | - | 1 | 1 |
| Электромонтер по испытаниям и измерениям | VI | 1 | 1 |
|  | IV | - | 1 |

Норма времени на одно измерение

|  |  | Трансформаторы |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование работ | мощностью, МВ·А |
|  |  | 6,3-16 | 6,3-80 | 100-250 |
|  |  | напряжением, кВ |
|  |  | 35 | 110-150 | 220-330 |
| 7.1. | Измерение сопротивления изоляции |  |  |  |
| 7.1.1. | Измерение сопротивления изоляции обмоток | 2,0 | 2,5 | 2,6 |
| 7.1.2. | Измерение сопротивления изоляции ярмовых балок, прессующих колец и доступных шпилек (для выявления замыкания) | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| 7.2. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмоток | 2,8 | 2,9 | 3,0 |
| 7.3. | Определение отношения С/С | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| 7.4. | Определение отношения С/С | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| 7.5. | Испытание изоляции повышенным напряжением |  |  |  |
| 7.5.1. | Испытание изоляции обмоток вместе с вводами | 3,9 | 4,5 | 5,2 |
| 7.5.2. | Испытание изоляции ярмовых балок, прессующих колец и доступных стяжных шпилек | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 7.6. | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | 16,0 | 16,8 | 18,0 |
| 7.7. | Проверка коэффициента трансформации | 5,4 | 8,4 | 15,5 |
| 7.8. | Проверка группы соединения обмоток | 2,8 | 3,4 | 3,9 |
| 7.9. | Измерение тока и потерь холостого хода | 2,9 | 3,4 | 4,2 |
| 7.10. | Измерение частичных разрядов | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

8. Силовые трехфазные автотрансформаторы однофазные трансформаторы

| Состав звена | Группа | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | квалификации | Оборудование |
|  |  | До 220 кВ | Св.220 кВ |
| ИТР | - | 1 | 1 |
| Электромонтер по испытаниям и измерениям | VI | 1 | 1 |
|  | IV | - | 1 |

Норма времени на одно измерение

| Наименование работ | Трехфазные автотрансформаторы | Одно- фазные транс- форма- торы |
| --- | --- | --- |
|  |  | мощностью, МВ·А |
|  |  | 32-200 | 63-250 | 125-320 | 167-417 |
|  |  | напряжением, кВ |
|  |  | 220 | 330 | 500 | 500-750 |
| 8.1. | Измерение сопротивления изоляции |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Измерение сопротивления изоляции обмоток | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 3,2 |
| 8.1.2. | Измерение сопротивления изоляции ярмовых балок, прессующих колец и доступных стяжных шпилек (для выявления замыкания) | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
| 8.2. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмоток | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,6 |
| 8.3. | Определение отношения С/С | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,6 |
| 8.4. | Определение отношения С/С | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,6 |
| 8.5. | Испытание изоляции повышенным напряжением |  |  |  |  |
| 8.5.1. | Испытание изоляции обмоток вместе с вводами | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,9 |
| 8.5.2. | Испытание изоляции ярмовых балок, прессующих колец и доступных стяжных шпилек | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,7 |
| 8.6. | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | 16,5 | 16,5 | 16,8 | 16,8 |
| 8.7. | Проверка коэффициента трансформации | 9,0 | 9,0 | 13,5 | 13,5 |
| 8.8. | Проверка полярности выводов для однофазных трансформаторов | - | - | - | 2,0 |
| 8.9. | Измерение тока и потерь холостого хода | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
| 8.10. | Измерение частичных разрядов | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

9. Силовые масляные реакторы

| Состав звена | Группа | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | квалификации | Оборудование |
|  |  | До 220 кВ | Св.220 кВ |
| ИТР | - | - | 1 |
| Электромонтер по испытаниям и измерениям | VI | 1 | - |
|  | IV | - | 1 |
|  | III | 1 | - |

Норма времени на одно измерение

|  | Наименование работ | Реакторы напряжением, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 35-110 | 220-330 | 500-750 |
| 9.1. | Измерение сопротивления изоляции |  |  |  |
| 9.1.1. | Измерение сопротивления изоляции обмоток | 1,9 | 2,4 | 2,6 |
| 9.1.2. | Измерение сопротивления изоляции ярмовых балок, прессующих колец и доступных шпилек (для выявления замыкания) | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 9.2. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмоток | 2,3 | 2,4 | 2,6 |
| 9.3. | Определение отношения С/С | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| 9.4. | Определение отношения С/С | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| 9.5. | Испытание изоляции повышенным напряжением |  |  |  |
| 9.5.1. | Испытание изоляции обмоток вместе с вводами | 2,5 | 2,6 | 2,9 |
| 9.5.2. | Испытание изоляции ярмовых балок, прессующих колец и доступных стяжных шпилек | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| 9.6. | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | 4,2 | 4,8 | 5,2 |
| 9.7. | Измерение потерь холостого хода | 2,0 | 2,4 | 3,0 |
| 9.8. | Измерение частичных разрядов | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

10. Измерительные трансформаторы тока

Состав звена

| ИТР | 1 чел. |
| --- | --- |
| Электромонтеры по испытаниям и измерениям (IV группа) | 1 чел. |

Норма времени на одно измерение

| Наименование работ | Трансформаторы тока напряжением, кВ |
| --- | --- |
|  |  | 10 | 35 | 110- 150 | 220 | 330 | 500 | 750 |
| 10.1. | Первичные обмотки |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1. | Измерение сопротивления изоляции обмотки | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 |
| 10.1.2. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,8 | 4,3 |
| 10.1.3. | Измерение сопротивления обмотки постоянному току | - | - | 1,2 | 1.4 | 1,6 | 2,4 | 2,6 |
| 10.1.4. | Испытание изоляции обмотки повышенным напряжением | 0,4 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 10.2. | Вторичные обмотки |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1. | Измерение сопротивления изоляции обмотки | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,2 |
| 10.2.2. | Измерение изоляции обмотки повышенным напряжением | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,8 |
| 10.3. | Снятие характеристики намагничивания сердечника | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 3,2 |
| 10.4. | Измерение коэффициента трансформации | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,9 | 2,1 |

11. Измерительные трансформаторы напряжения

| Состав звена | Группа квалификации | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Оборудование |
|  |  | До 220 кВ | Св.220 кВ |
| ИТР |  | - | 1 |
| Электромонтер по испытаниям и измерениям | VI | 1 | - |
|  | IV | 1 | 1 |

Норма времени на одно измерение

| Наименование работ | Трансформаторы напряжения напряжением, кВ |
| --- | --- |
|  |  | 10 | 35 | 110- 150 | 220 | 330 | 500 | 750 |
| 11.1. | Первичные обмотки |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1. | Измерение сопротивления изоляции обмотки | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 11.1.2. | Испытание изоляции обмотки повышенным напряжением | 0,6 | 0,7 | - | - | - | - | - |
| 11.2. | Вторичные обмотки |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1. | Измерение сопротивления изоляции обмотки | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 11.2.2. | Испытание изоляции обмоток повышенным напряжением | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
| 11.3. | Измерение сопротивления связующих обмоток каскадных трансформаторов напряжения постоянному току | - | - | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
| 11.4. | Измерение тока холостого хода | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
| 11.5. | Проверка полярности выводов | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |

12. Масляные и электромагнитные выключатели

| Состав звена | Группа квалификации | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Оборудование |
|  |  | До 220 кВ | Св.220 кВ |
| ИТР | - | 1 | 1 |
| Электромонтер по испытаниям и измерениям | V | - | 1 |
|  | III | 1 | 1 |

Норма времени на одно измерение

|  | Наименование работ | Выключатели напряжением, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6-10 | 35 | 110- 150 | 220- 330 |
| 12.1. | Измерение сопротивления изоляции |  |  |  |  |
| 12.1.1. | Измерение сопротивления изоляции подвижных и направляющих частей, выполненных из органических материалов | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,4 |
| 12.1.2. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей, в том числе включающего и отключающего электромагнитов | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,8 |
| 12.2. | Оценка состояния внутрибаковой изоляции дугогасительных устройств баковых масляных выключателей | - | 0,6 | - | - |
| 12.3. | Испытание изоляции повышенным напряжением |  |  |  |  |
| 12.3.1. | Испытание опорной изоляции и изоляции выключателей относительно корпуса | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,3 |
| 12.3.2. | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток включающего и отключающего электромагнитов управления | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,4 |
| 12.4. | Измерение сопротивления постоянному току |  |  |  |  |
| 12.4.1. | Измерение сопротивления токоведущего контура каждого полюса в целом и отдельных его элементов (сопротивления переходных контактов) | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,5 |
| 12.4.2. | Измерение сопротивления шунтирующих резисторов дугогасительных устройств | - | - | 1,1 | 1,3 |
| 12.4.3. | Измерение сопротивления обмоток включающего и отключающего электромагнитов управления | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,5 |

13. Воздушные выключатели

| Состав звена | Группа квалификации | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Оборудование |
|  |  | До 220 кВ | Св.220 кВ |
| ИТР | - | 1 | 1 |
| Электромонтер по испытаниям и измерениям | V | - | 1 |
|  | III | 1 | 1 |

Норма времени на одно измерение

|  | Наименование работ | Выключатели напряжением, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 35 | 110- 150 | 220 | 330 | 500 | 750 |
| 13.1. | Измерение сопротивления изоляции |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.1. | Измерение сопротивления изоляции воздухопроводов, опорных и подвижных частей, выполненных из органических материалов | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| 13.1.2. | Измерение сопротивления изоляции многоэлементных изоляторов | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,6 |
| 13.1.3. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток включающего и отключающего электромагнитов | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| 13.2. | Испытание изоляции повышенным напряжением |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.1. | Испытание опорной изоляции выключателей | 1,1 | 1,3 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,6 | 4,0 |
| 13.2.2. | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | 1,2 | 1,5 | 2,3 | 2,9 | 3,4 | 3,8 | 4,0 |
| 13.3. | Измерение сопротивления контактов постоянному току |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3.1. | Измерение сопротивления токоведущего контура каждого полюса | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| 13.3.2. | Измерение сопротивления обмоток включающего и отключающего электромагнитов | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 13.3.3. | Измерение сопротивления омических делителей напряжения и шунтирующих резисторов | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,0 |

14. Выключатели нагрузки

Состав звена

| Электромонтеры по испытаниям и измерениям: |  |
| --- | --- |
|  | V группа | 1 чел. |
|  | III группа | 1 чел. |

Норма времени на одно измерение

|  | Наименование работ | Выключатели нагрузки напряжением, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 6-10 | 25 |
| 14.1. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| 14.2. | Испытание изоляции повышенным напряжением |  |  |  |
| 14.2.1. | Испытание изоляции выключателя нагрузки | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| 14.2.2. | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| 14.3. | Измерение сопротивления постоянному току |  |  |  |
| 14.3.1. | Измерение сопротивления контактов выключателя | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| 14.3.2. | Измерение сопротивления обмоток электромагнитов управления | 0,4 | 0,6 | 0,6 |

15. Отделители, короткозамыкатели, разъединители, заземляющие ножи

| Состав звена | Группа | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | квалификации | Оборудование |
|  |  | До 220 кВ | Св.220 кВ |
| ИТР | - | 1 | 1 |
| Электромонтер по испытаниям и измерениям | V | - | 1 |
|  | III | 1 | 1 |

Норма времени на одно измерение

|  | Наименование работ | Оборудование напряжением, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 20 | 35 | 110- 150 | 220- 330 | 500 | 750 |
| 15.1. | Измерение сопротивления изоляции |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.1. | Измерение сопротивления изоляции поводков и тяг, выполненных из органических материалов | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
| 15.1.2. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и электромагнитов управления (включающей и отключающей катушки) | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| 15.2. | Испытание изоляции повышенным напряжением |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.1. | Испытание основной изоляции | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,1 |
| 15.2.2. | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| 15.3. | Измерение сопротивления постоянному току |  |  |  |  |  |  |
| 15.3.1. | Измерение сопротивления контактной системы | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| 15.3.2. | Измерение сопротивления обмоток электромагнитов управления | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |

16. Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки

Состав звена

| Электромонтеры по испытаниям и измерениям: |
| --- |
|  | VI группа | 1 чел. |
|  | IV группа | 1 чел. |

|  | Наименование работ | Норма времени на измерение одной ячейки |
| --- | --- | --- |
| 16.1. | Измерение сопротивления изоляции |  |
| 16.1.1. | Измерение сопротивления изоляции элементов, выполненных из органических материалов | 1,1 |
| 16.1.2. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей | 1,9 |
| 16.2. | Испытание повышенным напряжением |  |
| 16.2.1. | Испытание изоляции первичных цепей | 1,9 |
| 16.2.2. | Испытание изоляции вторичных цепей | 1,9 |
| 16.3. | Контроль контактных соединений |  |
| 16.3.1. | Измерение сопротивления контактов постоянному току | 1,5 |

17. Комплектные экранированные токопроводы 6 кВ и выше

Состав звена

| Электромонтеры по испытаниям и измерениям: |  |
| --- | --- |
|  | VI группа | 1 чел. |
|  | IV группа | 1 чел. |

| Наименование работ | Норма времени на одно измерение трех фаз |
| --- | --- |
| 17.1. | Измерение сопротивления изоляции | 3,0 |
| 17.2. | Испытание изоляции токопровода повышенным напряжением | 9,0 |

18. Токоограничивающие сухие реакторы

Состав звена

| Электромонтеры по испытаниям и измерениям: |  |
| --- | --- |
|  | V группа | 1 чел. |
|  | III группа | 1 чел. |

Норма времени на одно измерение

| Наименование работ | Конструктивное исполнение реактора |
| --- | --- |
|  |  | Одинарное | Сдвоенное |
| 18.1. | Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно крепления и земли | 2,0 | 2,7 |
| 18.2. | Испытание опорных изоляторов реактора повышенным напряжением | 2,4 | 2,1 |

19. Электрофильтры

Состав звена

| Электромонтеры по испытаниям и измерениям: |  |
| --- | --- |
|  | VI группа | 1 чел. |
|  | IV группа | 1 чел. |

|  | Наименование работ | Норма времени на одно измерение |
| --- | --- | --- |
| 19.1. | Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора электроагрегата | 1,2 |
| 19.2. | Измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателя и синхронизатора | 1,5 |
| 19.3. | Измерение сопротивления изоляции кабеля электрофильтра | 1,3 |
| 19.4. | Проверка целости обмотки дросселей | 1,2 |
| 19.5. | Снятие вольтамперной характеристики | 2,0 |

20. Конденсаторы

Состав звена

| Электромонтеры по испытаниям и измерениям: |  |
| --- | --- |
|  | V группа | 1 чел. |
|  | III группа | 1 чел. |

Норма времени на одно измерение

|  | Наименование работ | Типы конденсаторов |
| --- | --- | --- |
|  |  | СМР | КМ, КМА, КС, КСА, КС2, КС2А | Конденсаторы делителей напряжения воздушных выключателей |
| 20.1. | Измерение сопротивления изоляции | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| 20.2. | Измерение емкости | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| 20.3. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| 20.4. | Испытание повышенным напряжением | 2,2 | 2,0 | 2,1 |

21. Вентильные разрядники

Состав звена

| Электромонтеры по испытаниям и измерениям: |  |
| --- | --- |
|  | VI группа | 1 чел. |
|  | IV группа | 1 чел. |

Норма времени на одно измерение

|  | Наименование работ | Разрядники напряжением, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 10 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 | 750 |
| 21.1. | Измерение сопротивления элементов | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,8 |
| 21.2. | Измерение тока проводимости | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,9 | 2,8 | 3,9 | 4,5 |
| 21.3. | Измерение пробивного напряжения | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 2,2 | 5,0 | 8,0 | 8,2 |

22. Предохранители (на напряжение выше 1000 В)

Состав звена

| Электромонтеры по испытаниям и измерениям: |  |
| --- | --- |
|  | V группа | 1 чел. |
|  | III группа | 1 чел. |

Норма времени на одно измерение

|  | Наименование работ | Предохранители напряжением, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 6 | 10 | 35 |
| 22.1. | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |

23. Вводы

Состав звена

| Электромонтеры по испытаниям и измерениям: |  |
| --- | --- |
|  | VI группа | 1 чел. |
|  | IV группа | 1 чел. |

Норма времени на одно измерение

| Наименование работ | Конструктивное исполнение ввода |
| --- | --- |
|  |  | Фар- форо- вые с номи- наль- ным напря- же- нием до 35 кВ | Масти- ко- напол- нен- ные с бумаж- но- баке- лито-вым осто- вом | Масло- напол- нен- ные с барь- ерной изоля- цией | Масло- напол- нен- ные кон- денса- торные не- герме- тичные | Маслонапол- нен- ные кон- ден- сатор- ные герме- тичные | Вводы с твер- дой бумаж- ной изоля- цией |
| 23.1. | Измерение сопротивления изоляции | - | - | - | 0,8 | 1,0 | - |
| 23.2. | Измерение диэлектрических потерь и емкости | - | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,2 |
| 23.3. | Испытание повышенным напряжением | 1,1 | 1,2 | 1,4 | - | - | - |

24. Проходные изоляторы

Состав звена

| Электромонтеры по испытаниям и измерениям: |  |
| --- | --- |
|  | VI группа | 1 чел. |
|  | IV группа | 1 чел. |

|  | Наименование работ | Норма времени на одно измерение |
| --- | --- | --- |
| 24.1. | Испытание повышенным напряжением | 1,2 |

25. Фарфоровые подвесные изоляторы

Состав звена

| Электромонтеры по испытаниям и измерениям: |  |
| --- | --- |
|  | V группа | 1 чел. |
|  | III группа | 1 чел. |

Норма времени на 100 изоляторов

|  | Наименование работ | Изоляторы напряжением, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 10 | 20-35 | 110- 150 | 220- 330 | 500 | 750 |
| 25.1. | Измерение сопротивления изоляции | 6,0 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 7,8 |
| 25.2. | Испытание повышенным напряжением | 6,2 | 6,8 | - | - | - | - |
| 25.3. | Контроль с помощью штанги | - | 12,0 | 12,8 | 13,0 | 13,2 | 14,0 |

26. Опорные изоляторы

Состав звена

| Электромонтеры по испытаниям и измерениям: |  |
| --- | --- |
|  | V группа | 1 чел. |
|  | III группа | 1 чел. |

Норма времени на 10 изоляторов

|  | Наименование работ | Изоляторы напряжением, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 10 | 20-35 | 110-150 | 220-330 | 500 |
| 28.1. | Измерение сопротивления изоляции | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
| 26.2. | Испытание повышенным напряжением | 0,8 | 1,2 | - | - | - |
| 26.3. | Контроль многоэлементных изоляторов | 0,5 | 1,5 | 2,2 | 3,2 | 4,4 |

27. Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В

Состав звена

| Электромонтеры по испытаниям и измерениям: |  |
| --- | --- |
|  | V группа | 1 чел. |
|  | III группа | 1 чел. |

|  | Наименование работ | Норма времени на одно измерение |
| --- | --- | --- |
| 27.1. | Измерение шинок постоянного тока и напряжения на щите управления (при отсоединенных цепях) | 3,0 |
| 27.2. | Измерение сопротивления изоляции одного приспособления вторичной цепи и цепи питания провода выключателя и разъединителя | 1,2 |
| 27.3. | Измерение сопротивления изоляции цепи управления, защиты и возбуждения машины постоянного тока на напряжение до 110 В, присоединенной к цепи главного тока | 3,0 |
| 27.4. | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и элементов при питании от отдельного источника или через разделительный трансформатор, которые рассчитаны на рабочие напряжения 60 В и ниже | 2,0 |
| 27.5. | Измерение сопротивления изоляции силовых электропроводок | 1,0 |
| 27.6. | Измерение сопротивления изоляций распределительных устройств, щитов и токопроводов | 1,3 |
| 27.7. | Испытание цепей релейной защиты, электроавтоматики со всеми присоединенными аппаратами повышенным напряжением | 1,0 |

28. Освещение

Состав звена

| Электромонтеры по испытаниям и измерениям: |  |
| --- | --- |
|  | V группа | 1 чел. |
|  | III группа | 1 чел. |

|  | Наименование работ | Норма времени на одно измерение |
| --- | --- | --- |
| 28.1. | Измерение сопротивления изоляции осветительной сети | 4,0 |
| 28.2. | Испытание изоляции повышенным напряжением | 2,4 |

29. Заземляющие устройства

Состав звена

| Электромонтеры по испытаниям и измерениям: |  |
| --- | --- |
|  | VII группа | 1 чел. |
|  | V группа | 1 чел. |

|  | Наименование работ | Норма времени на одно измерение |
| --- | --- | --- |
| 29.1. | Измерение полного сопротивления петли фаза-нуль | 1,6 |
| 29.2. | Измерение сопротивления заземления опор | 1,5 |
| 29.3. | Измерение сопротивления контура заземления | 1,7 |
| 29.4. | Проверка заземления электрооборудования | 0,8 |

30. Силовые кабельные линии

Состав звена

| Электромонтеры по испытаниям и измерениям: |  |
| --- | --- |
|  | VI группа | 1 чел. |
|  | IV группа | 1 чел. |

Норма времени на одно измерение

|  | Наименование работ | Кабельные линии напряжением, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 1 | 6-10 | 35-110 |
| 30.1. | Измерение сопротивления изоляции | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| 30.2. | Испытание повышенным выпрямленным напряжением | - | 1,5 | 2,4 |
| 30.3. | Испытание повышенным напряжением | - | 1,8 | 2,4 |
| 30.4. | Определение активного сопротивления жил | 0,3 | 0,5 | 0,7 |
| 30.5. | Определение электрической емкости жил кабеля | - | 1,0 | 1,2 |

31. Переносный электрифицированный инструмент и понижающие трансформаторы безопасности

Состав звена

| Электромонтеры по испытаниям и измерениям: |  |
| --- | --- |
|  | V группа | 1 чел. |
|  | III группа | 1 чел. |

|  | Наименование работ | Норма времени на одно измерение |
| --- | --- | --- |
| 31.1. | Измерение сопротивления изоляции | 0,5 |
| 31.2. | Испытание повышенным напряжением |  |
| 31.2.1. | Испытание изоляции обмоток и токоведущего кабеля электрифицированного инструмента относительно корпуса и наружных металлических деталей | 0,4 |
| 31.2.2. | Испытание изоляции обмоток понижающих трансформаторов безопасности | 0,3 |

32. Передвижные комплектные испытательные установки

Состав звена

| Электромонтеры по испытаниям и измерениям: |  |
| --- | --- |
|  | VI группа | 1 чел. |
|  | IV группа | 1 чел. |

Норма времени на одно измерение

|  | Наименование работ | Типы установок |
| --- | --- | --- |
|  |  | УВЛ- 02 | ЭТЛ- 35-01, ЭТЛ- 35-02 | У-8-70 | ПКАС- 10-02 | ПКЛ- 10-Д1 |
| 32.1. | Измерение сопротивления изоляции |  |  |  |  |  |
| 32.1.1. | Измерение сопротивления изоляции цепей и аппаратуры напряжением свыше 1000 В | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
| 32.1.2. | Измерение сопротивления изоляции цепей и аппаратуры напряжением до 1000 В | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| 32.2. | Испытание сопротивления изоляции повышенным напряжением | 1.1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
| 32.3. | Проверка исправности измерительных устройств и испытательных трансформаторов | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 |
| 32.4. | Проверка действия блокировочных и заземляющих устройств, средств сигнализации и других элементов | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
| 32.5. | Проверка интенсивности рентгеновского излучения кенотронов | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |

33. Ионные системы возбуждения

Состав звена

| ИТР | 1 чел. |
| --- | --- |
| Электромонтеры по испытаниям и измерениям: |  |
|  | VI группа | 1 чел. |
|  | IV группа | 1 чел. |

|  | Наименование работ по узлам | Норма времени на одно измерение |
| --- | --- | --- |
| 33.1. | Ртутный вентиль |  |
| 33.1.1. | Измерение сопротивления изоляции (электроды относительно корпуса и друг друга) | 6,0 |
| 33.1.2. | Испытание повышенным напряжением | 4,2 |
| 33.2. | Выпрямительная установка |  |
| 33.2.1. | Измерение сопротивления изоляции анодных, катодных цепей и цепей собственных нужд, цепей относительно заземленных деталей | 0,8 |
| 33.2.2. | Испытание повышенным напряжением анодных и катодных цепей, рамы относительно заземленных деталей, первичных и вторичных обмоток вспомогательных трансформаторов и цепей, связанных с ними относительно заземленных деталей | 3,0 |
| 33.3. | Анодные выключатели |  |
| 33.3.1. | Измерение сопротивления изоляции между контактами в отключенном положении при опущенных гасительных камерах, обмотки подмагничивания, включения и отключения блок-контактов относительно корпуса, главных контактов относительно заземленных деталей | 1,8 |
| 33.4. | Выпрямительные и последовательные трансформаторы |  |
| 33.4.1. | Измерение сопротивления изоляции обмоток | 0,8 |
| 33.5. | Вспомогательные генераторы |  |
| 33.5.1. | Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса и друг друга | 0,8 |
| 33.5.2. | Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц | 2,2 |
| 33.6. | Вторичные цепи, цепи АРВ, вспомогательные блоки и устройства |  |
| 33.6.1. | Измерение сопротивления изоляции | 0,8 |

34. Полупроводниковые высокочастотные системы возбуждения

Состав звена

| ИТР | 1 чел. |
| --- | --- |
| Электромонтеры по испытаниям и измерениям: |  |
|  | VI группа | 1 чел. |
|  | IV группа | 1 чел. |

|  | Наименование работ по узлам | Норма времени на одно измерение |
| --- | --- | --- |
| 34.1. | Индукторный генератор |  |
| 34.1.1. | Измерение сопротивления изоляции обмотки | 1,0 |
| 34.1.2. | Испытание обмотки повышенным напряжением | 2,5 |
| 34.1.3. | Измерение сопротивления обмотки (параллельные ветви, рабочие обмотки, рабочие обмотки в собранном виде, обмотки независимого возбуждения, обмотка последовательного возбуждения) постоянному току | 3,2 |
| 34.2. | Подвозбудитель |  |
| 34.2.1. | Измерение сопротивления изоляции фаз относительно корпуса | 0,9 |
| 34.2.2. | Испытание обмотки повышенным напряжением | 0,9 |
| 34.2.3. | Измерение сопротивления обмотки постоянному току | 0,7 |
| 34.3. | Выпрямительная установка |  |
| 34.3.1. | Измерение сопротивления изоляции токоведущих частей относительно корпуса | 0,7 |
| 34.3.2. | Испытание токоведущих частей относительно корпуса повышенным напряжением | 1,7 |
| 34.4. | Токопровод индукторного генератора |  |
| 34.4.1. | Измерение сопротивления изоляции обмотки каждой фазы относительно земли при остальных фазах, соединенных с корпусом | 0,9 |
| 34.4.2. | Испытание обмотки каждой фазы относительно земли повышенным напряжением | 1,8 |
| 34.5. | Цепи полупроводниковой системы возбуждения со всей присоединенной аппаратурой (до автомата ввода) |  |
| 34.5.1. | Измерение сопротивления изоляции | 0,8 |
| 34.5.2. | Испытание повышенным напряжением | 1,6 |
| 34.6. | Цепи сопротивления самосинхронизации разрядника, связанные с обмоткой ротора относительно корпуса |  |
| 34.6.1. | Испытание повышенным напряжением | 1,8 |

35. Тиристорные системы возбуждения

Состав звена

| ИТР | 1 чел. |
| --- | --- |
| Электромонтеры по испытаниям и измерениям: |  |
|  | VI группа | 1 чел. |
|  | IV группа | 1 чел. |

|  | Наименование работ | Норма времени на одно измерение |
| --- | --- | --- |
| 35.1. | Измерение сопротивления изоляции: |  |
| 35.1.1. | Обмотки вспомогательного генератора | 0,8 |
| 35.1.2. | Обмотки выпрямительных и последовательных трансформаторов | 0,8 |
| 35.1.3. | Силовых токоведущих частей и цепей вторичной коммутации выпрямительной установки | 1,0 |
| 35.1.4. | Цепей вторичной коммутации преобразователей | 0,8 |
| 35.1.5. | Токопроводов, связывающих источники питания с выпрямительной установкой | 0,6 |
| 35.1.6. | Силовой токоведущей цепи со всей присоединенной аппаратурой (до автомата ввода) | 0,4 |
| 35.2. | Испытание повышенным напряжением: |  |
| 35.2.1. | Обмотки статора и возбуждения вспомогательного генератора относительно корпуса | 2,5 |
| 35.2.2. | Выпрямительных и последовательных трансформаторов | 2,0 |
| 35.2.3. | Токопроводов вспомогательного генератора, выпрямительного и последовательного трансформаторов | 2,0 |
| 35.2.4. | Выпрямительной установки | 1,0 |
| 35.2.5. | Цепей агрегата начального возбуждения, обратных связей АРВ, связанных с роторными цепями относительно корпуса | 0,5 |
| 35.2.6. | Вторичных цепей (управления, защиты, сигнализации), цепи АРВ, цепи 380 В относительно корпуса | 0,5 |
| 35.2.7. | Силовых элементов со всей присоединенной аппаратурой при системе охлаждения, заполненной водой | 2,0 |
| 35.3. | Измерение сопротивления постоянному току: |  |
| 35.3.1. | Последовательных обмоток вспомогательного генератора, выпрямительного, последовательного трансформатора и трансформатора собственных нужд | 6,5 |
| 35.4. | Проверка тиристоров |  |
| 35.4.1. | Измерение сопротивления анод-катод | 0,5 |
| 35.5. | Предварительные испытания тиристорного возбудителя | 1,2 |
| 35.6. | Испытания системы при работе генератора в режиме холостого хода | 2,0 |
| 35.7. | Испытание системы с АРВ при работе генератора в электросети | 2,0 |

36. Бесщеточные диодные системы возбуждения

Состав звена

| ИТР | 1 чел. |
| --- | --- |
| Электромонтеры по испытаниям и измерениям: |  |
|  | VI группа | 1 чел. |
|  | IV группа | 1 чел. |

|  | Наименование работ по узлам | Норма времени на одно измерение |
| --- | --- | --- |
| 36.1. | Возбудитель |  |
| 36.1.1. | Измерение сопротивления изоляции обмоток якоря и индуктора относительно корпуса и друг друга | 1,0 |
| 36.1.2. | Испытание обмоток относительно корпуса и друг друга повышенным напряжением | 3,0 |
| 36.1.3. | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | 4,0 |
| 36.1.4. | Измерение сопротивления обмоток переменному току | 0,5 |
| 36.1.5. | Измерение сопротивления изоляции силовых и якорных цепей, цепей возбуждения, первичных цепей | 1,2 |
| 36.1.6. | Испытание первичных цепей якоря, преобразователя, цепей возбуждения, вторичных цепей и всех первичных цепей повышенным напряжением | 6,0 |
| 36.2. | Подвозбудитель |  |
| 36.2.1. | Измерение сопротивления изоляции обмотки якоря и индуктора относительно корпуса и друг друга | 0,9 |
| 36.2.2. | Испытание обмоток индуктора и якоря относительно корпуса повышенным напряжением | 1,5 |
| 36.2.3. | Измерение сопротивления обмоток переменному току | 0,6 |
| 36.2.4. | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | 2,2 |
| 36.2.5. | Снятие характеристики холостого хода и короткого замыкания | 1,8 |
| 36.2.6. | Снятие выходных характеристик устройства автоматического регулирования напряжения | 1,2 |
| 36.3. | Испытания системы возбуждения при холостом ходе генератора | 1,4 |
| 36.4. | Испытание системы возбуждения при работе генератора в электросети | 2,0 |

37. Переключающие устройства силовых трансформаторов

Состав звена

| Электромонтеры по испытаниям и измерениям: |  |
| --- | --- |
|  | VI группа | 1 чел. |
|  | IV группа | 1 чел. |

Норма времени на одно измерение

|  | Наименование работ | Число ступеней регулирования |
| --- | --- | --- |
|  |  | 9-12 | 16-18 | 21-27 | 40-43 |
| 37.1. | Измерение переходных сопротивлений контактов постоянному току | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| 37.2. | Испытание изоляции повышенным напряжением | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 37.3. | Измерение электрического сопротивления токоограничивающих резисторов | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 37.4. | Снятие круговой диаграммы | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| 37.5. | Осциллографирование процесса переключения контактов контактора | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |

38. Трансформаторное масло

Состав звена

| Электромонтеры по испытаниям и измерениям: |  |
| --- | --- |
|  | V группа | 1 чел. |
|  | III группа | 1 чел. |

|  | Наименование работ | Норма времени на одно измерение |
| --- | --- | --- |
| 38.1. | Испытание на диэлектрическую прочность | 0,4 |

39. Защитные средства

Состав звена

| Электромонтеры по испытаниям и измерениям: |  |
| --- | --- |
|  | V группа | 1 чел. |
|  | III группа | 1 чел. |

|  | Наименование работ | Норма времени на одно измерение |
| --- | --- | --- |
| 39.1. | Испытание повышенным напряжением изолирующей штанги: |  |
|  | До 35 кВ | 0,4 |
|  | 110 кВ | 0,6 |
|  | 220-750 кВ | 0,8 |
| 39.2. | Испытание измерительной штанги повышенным напряжением: |  |
|  | До 110 кВ | 0,4 |
|  | 220-750 кВ | 0,7 |
| 39.3. | Испытание составной штанги с металлическими звеньями для наложения заземления на провода воздушных линий напряжением 330-500 кВ повышенным напряжением | 0,5 |
| 39.4. | Испытание указателя напряжения повышенным напряжением: |  |
|  | До 1000 В | 0,3 |
|  | 6-110 кВ | 0,5 |
| 39.5. | Испытание комплекта указателя высокого напряжения 2-6 кВ для фазировки с неоновой лампой повышенным напряжением | 0,5 |
| 39.6. | Испытание изолирующих клещей повышенным напряжением: |  |
|  | До 1000 В | 0,3 |
|  | 2-35 кВ | 0,4 |
| 39.7. | Испытание электроизмерительных клещей повышенным напряжением: |  |
|  | До 1000 В | 0,3 |
|  | 2-10 кВ | 0,4 |
| 39.8. | Испытание токоискателя ТИ-2 повышенным напряжением | 0,4 |
| 39.9. | Испытание изолирующих устройств и приспособлений для ремонтных работ под напряжением повышенным напряжением: |  |
|  | До 35 кВ | 0,4 |
|  | 110-750 кВ | 0,6 |
| 39.10. | Испытание изолирующих подставок до 10 кВ повышенным напряжением | 0,3 |
| 39.11. | Испытание изолирующих накладок до 15 кВ повышенным напряжением | 0,2 |
| 39.12. | Испытание диэлектрических резиновых перчаток, бот, галош, ковриков (на одну пару) повышенным напряжением | 0,3 |
| 39.13. | Испытание слесарно-монтажного инструмента с изолирующими рукоятками повышенным напряжением | 0,2 |

СОГЛАСОВАНО:

Председатель ЦК профсоюза

рабочих электростанций

и электротехнической

промышленности

Н.П.Симочатов

27 февраля 1980 года

Текст документа сверен по:

"Нормы времени на профилактические

испытания электрооборудования",

М., 1981 год