|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер Парижмонтажремонт ____________________ П.П. Петров __________________________2010 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В СТАЦИОНАРНОЙ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Парижмонтажремонт

ИПБ 14-403-2010

Парижмонтажремонт

ПО «Парижмонтажремонт»

г. Парижь

Содержание

1 Общие положения	3

2 Нормативные ссылки	3

3 Обозначения и сокращения	3

4 Противопожарные мероприятия, несоблюдение которых может привести к загоранию или пожару.	4

5 Меры пожарной безопасности перед пуском в эксплуатацию и после ремонта лаборатории и оборудования.	4

6 Порядок и нормы хранения пожароопасных веществ и материалов.	4

7 Режим применения аппаратов с открытым огнем.	5

8 Порядок сбора, хранения и удаления сгораемых отходов, содержание лаборатории, хранение спецодежды.	5

9 Порядок содержания имеющихся средств пожаротушения.	5

10 Действие при возникновении пожара.	6

11 Порядок останова оборудования, осмотра лаборатории перед закрытием, применения средств пожаротушения, эвакуации персонала и ценностей.	6

12 Порядок обращения с настоящей инструкцией	7

ИНСТРУКЦИЯ

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В СТАЦИОНАРНОЙ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Парижмонтажремонт

# Общие положения

  - Настоящая инструкция устанавливает основные меры пожарной безопасности в стационарной электролаборатории СССРРР.

  - Знание настоящей Инструкции обязательно для персонала СССРРР участвующего в испытаниях средств защиты и трансформаторного масла в стационарной электролаборатории.

  - Ответственность за выполнение настоящей инструкции и других нормативных   документов по пожарной безопасности возлагается на персонал СССРРР, который обязан:

- соблюдать в стационарной электролаборатории установленный противопожарный режим;

- следить за исправностью электроприборов и электропроводки и принимать незамедлительные меры к установке обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару;

- следить за наличием и исправным состоянием имеющих средств пожаротушения, электроприборов и их своевременным отключением по окончанию работы;

- производить осмотр лаборатории перед её закрытием.

  - Каждый работник обязан четко знать и строго выполнять требования настоящей инструкции.

  - Лица, нарушившие требования настоящей инструкции, привлекаются к ответственности в установленном порядке.

  - Стационарная электролаборатория, должна постоянно содержаться в чистоте. Необходимо периодически удалять лишнее оборудование  и материалы  (переносные  приборы и испытательное оборудование, использованные сгораемые отходы и обтирочные материалы  и  т.п.).

  - Запрещается разведение костров, сжигание мусора и отходов на территории базы ПМР.

# Нормативные ссылки

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие документы:

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий РД153-34.0-06.301-00

- Типовая инструкция по применению и техническому обслуживанию огнетушителей на энергетических предприятиях.

- НПБ-166 Пожарная техника. Огнетушители, требования к эксплуатации.

- Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ.

# Обозначения и сокращения

Филиал - Парижмонтажремонт  ;

ПМР - Производственное участок «Парижские МР»;

СССРРР - Служба изоляции и испытаний и измерений.

# Противопожарные мероприятия, несоблюдение которых может привести к загоранию или пожару.

  - Выход из лаборатории, проходы и подходы к оборудованию не должны быть загромождены различными предметами и материалами.

  - В лаборатории запрещается:

- хранить промасленную спецодежду и использованный обтирочный материал;

- производить уборку лаборатории с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- курить;

- выполнять работы, на которые не получено задание от руководителя;

- оставлять не отключенным по окончанию работы оборудование и другие электроприборы;

- уходить с рабочего места и оставлять без надзора включенные приборы, испытательное оборудование. При необходимости наблюдение за рабочим местом и оборудованием должно быть поручено другому лицу,  имеющему право работы в лаборатории;

- все работы с применением нагрева или химически активных веществ и  при которых выделяются вредные и горючие пары и газы должны производится на столе покрытом несгораемым материалом, оборудованном бортиками и принудительной вытяжной вентиляцией;

- все химические реактивы должны храниться в вытяжном металлическом шкафу;

- пробы с трансформаторным маслом должны хранится в дали от нагревательных приборов и после СХА должны сливаться в металлическое ведро, оборудованное крышкой.

# Меры пожарной безопасности перед пуском в эксплуатацию и после ремонта лаборатории и оборудования.

  - Начальник СССРРР должен:

- обеспечить разработку, а также выполнение мероприятий, направленных на повышение пожарной безопасности;

- назначить ответственных лиц за пожарную безопасность. Табличка с указанием Ф.И.О. и должности лица, ответственного за пожарную безопасность, должна быть вывешена на видном месте.

  - До пуска лаборатории в эксплуатацию и после проведения ремонтов необходимо:

- укомплектовать лабораторию необходимыми средствами пожаротушения;

- на светильниках установить стеклянные плафоны;

- установить необходимые запрещающие и предупредительные знаки;

- смонтировать и проверить работоспособность пожарной сигнализации.

# Порядок и нормы хранения пожароопасных веществ и материалов.

  - Материалы должны складироваться и храниться по признакам однородности их горючести (сгораемые, трудно-сгораемые).

  - Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости складируются отдельно от других материалов.

  - Отдельно хранятся лаки, краски, растворители в емкостях с плотно закрытыми крышками.

  - Запрещается складирование различных материалов и оборудования на расстояние менее 1 м. от отопительных приборов.

  - Расстояние от светильников до хранимых сгораемых материалов и изделий должно быть не менее 0,5 м.

# Режим применения аппаратов с открытым огнем.

  - Сварочные и другие огневые работы, проводимые, в лаборатории (за исключением применения горелки (спиртовки) при  химическом анализе трансформаторных масел), должны выполнятся в соответствии с «Инструкцией о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ» по наряду-допуску.

  - Запрещается приступать к огневым работам, если не выполнены противопожарные мероприятия, не подготовлены средства пожаротушения и не оформлен наряд-допуск на временное проведение этих работ.

  - Отогревание водопроводных и других трубопроводов должно проводиться горячей водой. Применение для этих целей паяльных ламп, факелов и других источников открытого огня не допускается.

# Порядок сбора, хранения и удаления сгораемых отходов, содержание лаборатории, хранение спецодежды.

  - После окончания смены сгораемые отходы и обтирочные материалы необходимо убирать из лаборатории.

  - Вся внутренняя электросеть должна содержаться в исправном состоянии, и отвечать требованиям ПУЭ.

  - Одежда должна храниться в специально отведенных для этой цели шкафах.

  - Разлитые ЛВЖ и ГЖ нужно немедленно удалить при помощи песка или опилок, которые после употребления следует убрать из лаборатории.

# Порядок содержания имеющихся средств пожаротушения.

  - Выбор, размещение, порядок обслуживания и применения огнетушителей должен соответствовать техническим паспортам заводов-изготовителей, требований «Типовой инструкции по применению и техническому обслуживанию огнетушителей на энергетических предприятиях» и НПБ-166 «Пожарная техника. Огнетушители, требования к эксплуатации».

  - Регулярный контроль за содержанием, поддержанием хорошего МРтетического вида и постоянной готовности к действию первичных средств осуществляет назначенное начальником СССРРР ответственное лицо, из числа ИТР.

  - Запорно-пусковое устройство огнетушителей должно быть опломбировано, на огнетушителе должна быть бирка с указанием типа, массы огнетушащего вещества, масса пустого баллона  и общая масса, даты зарядки, дата проверки, Ф.И.О. отв. лица.

  - Огнетушители, имеющие массу менее 15 кг, должны устанавливаться на высоте не более 1,5 м. от пола до верха огнетушителя.

  - Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы не мешать ее полному открыванию.

  - Использованные огнетушители, а также огнетушители с отсутствующей пломбой должны быть изъяты для перезарядки или проверки.

  - Имеющиеся средства пожаротушения:

- огнетушители ОП-4  2 шт. в электролаборатории;

- пожарный кран в коридоре.

# Действие при возникновении пожара.

  - Каждый работник СССРРР при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) должен:

- не поддаваться панике, оценить ситуацию;

- незамедлительно привести в действие пожарную сигнализацию;

- сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону городской АТС  - 01, по телефону АТС ПМР – 9-01 или по мобильному телефону – 112. (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а так же свою фамилию).

- сообщить о пожаре находящимся в здании или электроустановке людям;

- по возможности немедленно выключить электрооборудование лаборатории и приступить к тушению пожара, используя порошковый огнетушитель (применение воды вызовет интенсивное парообразование), а так же принять меры по сохранению материальных ценностей.

  - Руководящие работники и специалисты (РРС) в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны:

- продублировать сообщение о пожаре в пожарную охрану, поставить в известность руководство ПМР;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений;

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

# Порядок останова оборудования, осмотра лаборатории перед закрытием, применения средств пожаротушения, эвакуации персонала и ценностей.

  - По окончании работы необходимо отключить электроприборы, выключить свет, закрыть лабораторию на замок.

  - По окончании рабочего дня лицом ответственным за осмотр помещений перед закрытием производится осмотр лаборатории, результаты осмотра перед закрытием заносятся в «Журнал осмотра помещений перед закрытием» хранится в кабинете начальника СССРРР.

  - Применять огнетушители необходимо согласно требований «Типовой инструкции по применению и техническому обслуживанию огнетушителей на энергетических предприятиях» и НПБ-166 «Пожарная техника. Огнетушители, требования к эксплуатации».

  - При тушении электроустановок до 1000 В., находящихся под напряжением, не допускается  подводить раструб ближе 1 м. до электроустановки и пламени.

  - Очаг пожара тушить от краев к центру.

  - Эвакуация ценностей производится путем выноса вручную.

  - Эвакуация персонала производится через двери лаборатории, затем по основному или пожарным выходам.

# Порядок обращения с настоящей инструкцией

  - Держателем подлинника настоящей инструкции является Служба изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за разработку и своевременный пересмотр (поддержание в актуальном состоянии) настоящей инструкции является начальник Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за организацию разработки, своевременного пересмотра (поддержания в актуальном состоянии) и внедрение настоящей инструкции является заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер  Парижмонтажремонт     .

  - Контроль за соблюдением требований инструкции осуществляет начальник  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственность за исполнение требований инструкции несут руководители структурных подразделений.

  - Предложения по внесению изменений и совершенствованию настоящей инструкции могут вносить руководители всех уровней и специалисты. Вносимые    предложения    следует   направлять в Службу изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     . В случае несогласия разработчика с предлагаемым вариантом, предложение должно быть рассмотрено с участием всех заинтересованных сторон на уровне руководителей  Парижмонтажремонт     .

| РАЗРАБОТАЛ: | Ф.И.О. | Дата | Подпись | Инструкция о мерах пожарной безопасности в в стационарной электролаборатории Парижмонтажремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
| Инженер СНТБ | Петров П.П. |  |  |  |
|  |  |  |  | ИПБ 14-403-2010 |
| ОЗНАКОМЛЕН: |  |  |  |  |
| См. лист ознакомления |  |  |  | Ред. ____ | Экз. №____ | Лист 7 из 7 |

Реестр рассылки:

| Документ направить руководителям и подразделениям : |
| --- |
| № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения | № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения |
| 1 | (Подлинник) Служба изоляции и испытаний и измерений | 6 |  |
| 2 |  | 7 |  |
| 3 |  | 8 |  |
| 4 |  | 9 |  |
| 5 |  | 10 |  |

Лист ознакомления

| Подразделение: Служба изоляции и испытаний и измерений |
| --- |
| С нормативным документом ИПБ 14-403-2010 ОЗНАКОМЛЕНЫ: |
| № п/п | Наименование должности | И.О.Ф. | Дата | Подпись |
| 1 | Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 2 | Инженер СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 3 | Электромонтер по испытаниям и измерениям СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 4 | Водитель СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 5 | Лаборант химического анализа СССРРР |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |