|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер Парижмонтажремонт ____________________ П.П. Петров __________________________2010 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТЕНДА МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

Парижмонтажремонт

ИТЭ 14-504-2010

Парижмонтажремонт

ПО «Парижмонтажремонт»

г. Парижь

Содержание

1 Общие положения	3

2 Нормативные ссылки	3

3 Обозначения и сокращения	3

4 Назначение стенда	3

5 Технические характеристики	3

6 Меры безопасности	4

7 Устройство	4

8 Порядок работы	4

9 Техническое обслуживание	8

10 Порядок обращения с настоящей инструкцией	9

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТЕНДА МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

Парижмонтажремонт

# Общие положения

  - Настоящая инструкция определяет порядок работы, эксплуатации и технического обслуживания стенда механических испытаний средств защиты и приспособлений.

  - Знание настоящей Инструкции обязательно для следующих работников Службы изоляции и испытаний и измерений: начальник, инженер, электромонтёр по испытаниям и измерениям, лаборант химического анализа.

# Нормативные ссылки

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие документы:

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00;

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках СО 153-34.03.603-2003.

- Правила пользования инструментом и приспособлениями, применяемыми при ремонте и монтаже энергетического оборудования РД 34.03.204

- Стенд механических испытаний принадлежностей для ведения работ на высоте. Инструкция по сборке и эксплуатации.

# Обозначения и сокращения

Филиал - Парижмонтажремонт  ;

ПМР – Производственное участок «Парижские МР»;

СССРРР – Служба изоляции и испытаний и измерений.

# Назначение стенда

  - Стенд предназначен для механических испытаний защитных средств и приспособлений.

  - Основные виды и объемы испытаний проводимых на стенде:

- механические испытания поясов монтерских;

- механические испытания когтей и лазов монтерских;

- механические испытания приставных лестниц и стремянок.

# Технические характеристики

  - Основные технические данные и  характеристики стенда:

- максимальная нагрузка на крюке стенда  4000 Н (400 кгс).

- испытательная нагрузка на крюке стенда  6250 Н (625 кгс).

# Меры безопасности

  - К проведению механических испытаний защитных средств и приспособлений с использованием стенда, допускается обученный персонал.

  - Допуск к самостоятельной работе на стенде оформляется  распоряжением по СССРРР.

  - Рабочее место оператора испытательного стенда отделено от подвижных частей стенда и зоны возможного разрушения испытываемого объекта сетчатым ограждением.

  - Перед началом работы необходимо произвести внешний осмотр стенда и убедиться в исправном состоянии:

- сетчатого ограждения.

- запирающего устройства крюка;

- металлического троса;

- лебедки;

- талрепа;

- динамометра;

- узлов крепления;

- шплинтов на соединительных болтах;

- рамы стенда.

  - В случае обнаружения неисправностей работу немедленно прекратить. О  неисправности должно быть сообщено  начальнику или инженеру СССРРР.

  - Категорически запрещается вносить изменения в схему испытательного стенда.

# Устройство

  - Стенд механических испытаний состоит и сварной металлической рамы с установленным на ней оборудовании.

  - Для создания нагрузки служит лебедка и устройство натяжения (талреп).

  - Трос через блок соединен с крюком, имеющим запирающее устройство.

  - Для измерения испытательной нагрузки прикладываемой к объекту испытания, установлен динамометр.

  - В нижней части стенда установлена конструкция, служащая для закрепления испытываемых когтей (лазов) монтерских.

  - Для изменения направления испытательной нагрузки при испытании лестниц в нижней части стенда установлен подвижный ролик.

  - Сетчатое ограждение стенда препятствует разлету частей объектов испытания при их разрушении.

# Порядок работы

  - Работы по испытанию средств защиты и изоляционных материалов в стационарной электролаборатории производятся в соответствии с «Методическими указаниям по механическим испытаниям средств защиты и приспособлений».

  - Перед проведением испытания необходимо произвести внешний осмотр стенда, проверить состояние рамы, троса, крюка, блоков и динамометра.

  - До проведения механических испытаний производиться внешний осмотр объекта испытания. При наличии недопустимых сколов, трещин, разрывов механические испытания не производятся.

# Испытание поясов монтерских

  - Перед началом испытания пояс  подвергается внешнему осмотру. Металлические детали пояса не должны иметь деформации трещин, коррозии, также не должны иметь надрезов, надрывов ткани и ниток, прожогов,  промасливания и других дефектов, снижающих прочность. Подвижная рамка пряжки поясного ремня должна двигаться без заедания и заклинивания. Карабины стропов должны  открываться и закрываться свободно, без заеданий.

  - После осмотра и устранения дефектов пояс подвергается испытанию.

  - Испытание монтерского пояса производиться путем приложения статической нагрузки в следующей последовательности:

Этап  №1 испытание поясного ремня по схеме рис. 1:

- надеть пояс  на металлическое ложе и застегнуть на пряжку;

- подвесить ложе за крюк лебедки;

- боковое кольцо поясного ремня закрепить за ось направляющего ролика;

- с помощью  лебедки  произвести натяжение троса;

- с помощью  талрепа  поднять испытательную нагрузку до 4 кН (400 кгс) и выдержать ее в течение  5 минут;

- снять испытательную нагрузку.

Этап  №2 испытание стропа ремня по схеме рис. 2:

- верхний конец стропа закрепить на крюке лебедки, нижний конец присоединить за ось направляющего ролика;

- с помощью  лебедки  произвести натяжение троса;

- с помощью  талрепа  поднять испытательную нагрузку до 4 кН (400 кгс) и выдержать ее в течение  5 минут;

- снять испытательную нагрузку.

  - После испытаний производится внешний осмотр пояса. При  обнаружении дефектов пояс бракуется.

| Рис.1. Схема механических испытаний поясного ремня монтерского пояса. | Рис.2. Схема механических испытаний стропа монтерского пояса. |
| --- | --- |

# Испытание когтей (лазов) монтерских

  - Металлические детали когтей и лазов не должны иметь вмятин, трещин, надколов, острых кромок. Места сварки должны быть ровными, гладкими, без раковин и других дефектов.  Съемные шипы не должны быть сбитыми или сношенными.

  - Материалы и конструкция ремней для крепления должны  обеспечивать надежность и удобство работы в различных климатических  условиях и временах года.

  - Когти и лазы подвергаются периодическим испытаниям статической нагрузкой 1350 Н (135 кгс) перед  выдачей  в эксплуатацию, а также в процессе эксплуатации не реже 1 раза в 6 месяцев.

  - Предъявленные к испытаниям  монтерские когти и лазы,  вначале  подвергаются тщательному внешнему осмотру.

  - При осмотре когтей следует обращать внимание на состояние  крепления всех деталей (серповидной части к подножке, крепления шипов),  сохранность прошивки ремней и надежности  прошивки пряжек. Стопорная  гайка должна быть надежно затянута,  зашплинтована стопорным кольцом. Шипы должны быть завернуты до упора и правильно заточены.

  - При осмотре лазов проверяется состояние узлов деталей, болтовых соединений, а также наличие контргаек и шплинтов, состояние ременных креплений. Особое внимание  уделяется у  универсальных  лазов  состоянию узлов  тросовой петли и механизма регулирования ее  раствора. При осмотре тросовой петли определяется степень  износа проволок троса, ветвей сдвоенной пружиной ленты и надежность соединения ее с тросом. Сварные  швы должны  проверяться на отсутствие трещин или   каких-либо механических повреждений. Изношенные или поврежденные шипы должны быть сняты и заменены новыми.

  - После осмотра и устранения обнаруженных дефектов когти или лазы подвергаются испытанию.

  - Испытание когтей и лазов производиться путем приложения статической нагрузки в следующей последовательности:

- закрепить испытуемый коготь на Т-образной конструкции стенда в соответствии с рис. 3;

- крепежные ремни закрепить на крюке лебедки;

- с помощью  лебедки  произвести натяжение троса;

- с помощью  талрепа  поднять испытательную нагрузку 1,35 кН (135 кгс) и выдержать ее в течение  5 минут;

- снять испытательную нагрузку и произвести внешний осмотр когтя (лаза);

  - Когти  и лазы, у которых обнаруживаются остаточные деформации деталей, трещины, надрывы   крепежных ремней   или заедания в работе  механизма регулирования раствора тросовой петли,  бракуются и к дальнейшей эксплуатации  не допускаются.

  - Допускается испытание когтей  или лазов и крепежных ремней проводить раздельно, если конструкция когтя или лаза не позволяет испытывать их совместно с крепежными  ремнями.

  - После испытания  статической нагрузкой каждый коготь  или лаз подвергается  внешнему осмотру. Когти  и лазы, у которых обнаруживаются остаточные деформации деталей, трещины, надрывы   крепежных ремней   или заедания в работе  механизма регулирования раствора тросовой петли,  бракуются и к дальнейшей эксплуатации  не допускаются.

Рис.3. Схема механических  испытания когтей (лазов)

# Испытание приставных лестниц и стремянок

  - Все приставные лестницы и стремянки должны испытываться статической нагрузкой после изготовления и капитального ремонта, а также периодически в процессе эксплуатации:

- лестницы деревянные и стеклопластиковые - не реже 1 раза в 6 месяцев;

- лестницы металлические - не реже 1 раза в 12 месяцев;

  - Перед проведением испытаний необходимо произвести внешний осмотр лестницы. При осмотре деревянных лестниц следует обращать внимание на состояние древесины, а также на качество пропитки покрытий. Трещины в ступеньках и тетиве допускаются длиной не более 100 и глубиной  не более 5 мм. При этом трещины не должны ослаблять тетиву и ступеньки лестницы. Какие-либо заделки трещин или надломов шпатлевкой, оклеиванием или другим способом запрещаются. Упоры, которыми заканчивается  тетива, должны быть плотно закреплены  на ней, и не иметь люфта. При истирании резиновых наконечников последние должны быть заменены, затупившиеся наконечники заточены. При осмотре металлических лестниц следует убедиться в отсутствии  деформации узлов, трещин в металле, заусенцев, острых краев, нарушения креплений ступенек.

  - Механические испытания приставной лестницы производиться в следующей последовательности:

Этап  №1  испытание ступеньки в соответствии с рис. 4.

- лестница устанавливается между  упорами  стенда и стеной здания под углом 75º;

- трос через направляющие прикрепить на одну из ступеней лестницы в середине пролета;

- с помощью  лебедки  произвести натяжение троса;

- с помощью  талрепа  поднять испытательную нагрузку до 1,2 кН (120 кгс) и выдержать ее в течение  2 минут;

- снять испытательную нагрузку и произвести внешний осмотр лестницы (на ступеньках и в местах врезки их в тетиву не должно обнаруживаться повреждений);

Этап  №2 испытание тетивы в соответствии с рис. 5.

- установить лестницу на упоры;

- к одной тетиве в середине пролета через направляющие прикрепить трос;

- с помощью  лебедки  произвести натяжение троса;

- с помощью  талрепа  поднять испытательную нагрузку до 1 кН (100 кгс) и выдержать ее в течение  2 минут;

- снять испытательную нагрузку и повторить испытание для второй тетивы;

- снять испытательную нагрузку и произвести внешний осмотр лестницы (на тетивах не должно обнаруживаться повреждений);

Рис.4. Схема механических  испытаний ступеньки лестницы.

Рис.5. Схема механических  испытаний тетивы лестницы.

# Техническое обслуживание

  - Проведение технического обслуживания выполнять с соблюдением «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001», «Инструкции по охране труда для электромонтера по испытаниям и измерениям», а также требования, изложенные в эксплутационных документах на применяемые приборы и оборудование.

  - Виды и периодичность технического обслуживания:

- ежемесячное техническое обслуживание проводится не реже одного раза в месяц;

- ежегодное техническое обслуживание проводится не реже одного раза в год.

  - Ежемесячное техническое обслуживание включает внешний осмотр стенда и проверку исправного состояния:

- сетчатого ограждения;

- запирающего устройства крюка;

- лебедки и металлического троса;

- талрепа;

- динамометра;

- узлов крепления и шплинтов на соединительных болтах;

- рамы стенда.

  - .Ежегодное техническое обслуживание включает:

- механическое испытание стенда нагрузкой 6250 Н (625 кгс) в течение 10 минут;

- смазку троса и частей приводного механизма смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ6267;

- проверку состояния крюка и запорного механизма;

- проверку состояния рамы, качество сварных соединений.

  - После ремонта необходимо провести внеочередные испытания стенда.

  - За безопасную эксплуатацию стенда и поддержание ее в исправном состоянии должно быть назначено ответственное лицо из персонала СССРРР.

  - Обязанности ответственного лица:

- организация технического обслуживания стенда;

- контроль за исправным состоянием и безопасной эксплуатацией;

- контроль выполнения графика поверки и калибровки динамометра.

# Порядок обращения с настоящей инструкцией

  - Держателем подлинника настоящей инструкции является Служба изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за разработку и своевременный пересмотр (поддержание в актуальном состоянии) настоящей инструкции является начальник Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за организацию разработки, своевременного пересмотра (поддержания в актуальном состоянии) и внедрение настоящей инструкции является заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер  Парижмонтажремонт     .

  - Контроль за соблюдением требований инструкции осуществляет начальник  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственность за исполнение требований инструкции персонал Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Предложения по внесению изменений и совершенствованию настоящей инструкции могут вносить руководители всех уровней и специалисты. Вносимые    предложения    следует   направлять в Службу изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     . В случае несогласия разработчика с предлагаемым вариантом, предложение должно быть рассмотрено с участием всех заинтересованных сторон на уровне руководителей ПО.

| РАЗРАБОТАЛ: | Ф.И.О. | Дата | Подпись | Инструкция по технической эксплуатации стенда механических испытаний Парижмонтажремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИПБ 14-504-2010 |
| ОЗНАКОМЛЕН: |  |  |  |  |
| См. лист ознакомления |  |  |  | Ред. ____ | Экз. №____ | Лист 9 из 9 |

Реестр рассылки:

| Документ направить руководителям и подразделениям : |
| --- |
| № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения | № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения |
| 1 | (Подлинник) Служба изоляции и испытаний и измерений | 6 |  |
| 2 |  | 7 |  |
| 3 |  | 8 |  |
| 4 |  | 9 |  |
| 5 |  | 10 |  |

Лист ознакомления

| Подразделение: Служба изоляции и испытаний и измерений |
| --- |
| С нормативным документом ИПБ 14-504-2010 ОЗНАКОМЛЕНЫ: |
| № п/п | Наименование должности | И.О.Ф. | Дата | Подпись |
| 1 | Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 2 | Инженер СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 3 | Электромонтер по испытаниям и измерениям СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 4 | Водитель СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 5 | Лаборант химического анализа СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |