| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ПРОГРАММА) № 26 монтажа кабельной муфты 10 кВ. | «Утверждаю» Заместитель начальника по техническим вопросам- главный инженер ПО «ПМР» ……..………………..………………………….…………….. П.П. Петров «…………» ………………………….……….………….…………….………2010 г. |
| --- | --- |
| Средства защиты: | Состав бригады: |
| Защитная каска | 1 шт. на ЧБ | Эл. монтер (производитель работ) гр. IV (ПР) | 1 человек |
| Предохранительный монтерский пояс | 1 шт. на ЧБ | Эл. монтер (член бригады) гр. III (ЧБ) | 1 человек |
| Канат бесконечный | 1 шт. |  |  |
| Комплект спецодежды | 1 шт на ЧБ | Инструмент и инвентарь: |
|  |  | Набор слесарного инструмента | 1 комплект |
|  |  | Набор кабельщика | 1 комплект |
|  |  | Лампа паяльная или промышленный фен | 1 шт. |
|  |  | Огнетушитель | 1 шт. |
|  |  | Аптечка медицинская | 1 шт. |
|  |  | Измерительные приборы и оборудование: |
|  |  | Мегаомметр 1000-2500 В | 1 шт. |
| Необходимая документация: |
|  | Инструкция по охране труда для электромонтера по испытаниям и измерениям. |
|  | Инструкция по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний электрооборудования. |
|  | Инструкция по охране труда при работе с мегаомметром. |
|  | Инструкция по охране труда при выполнении верхолазных работ и работ на высоте. |
|  | Инструкция по охране труда при использовании переносных лестниц и стремянок. |
|  | Инструкция по охране труда при работах со слесарно - монтажным инструментом. |
|  | Инструкция по ПБ в передвижной электролаборатории. |
|  | Инструкция по эксплуатации передвижной электролаборатории. |
|  | Методические указания по проведению испытаний данного вида оборудования. |
|  | Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. |
| № | Нормируемые значения: | Период испытаний | Норма чел./час. | Пункты ТК |
|  | Вид работ | Пусковые | В эксплуатации |  |  |  |
|  | Монтаж концевой кабельной муфты 10 кВ | Испытания в соответствии с ТК №25 | 8 | 1-10 |
|  | Монтаж соединительной кабельной муфты 10 кВ |  | 10 |  |
| Условия труда и меры безопасности |
|  | Работу выполнять по наряду-допуску после выполнения всех организационных и технических мероприятий. |
|  | Назначение ответственного руководителя работ при необходимости, в соответствии с п.п. 2.1.5 ПОТРМ-016-2001 |
|  | При работе использовать защитную каску и комплект спецодежды. |
|  | При работе на высоте более 1,3 м использовать предохранительный монтерский пояс. |
|  | Строп пояса прицеплять за металлоконструкции оборудования. |
|  | Для подъема на оборудование использовать приставную деревянную или стеклопластиковую лестницу. |
|  | При необходимости подъема на высоту более 5 метров использовать автоподъемник. |
|  | Подъем приборов, инструмента, соединительных проводов и т.п. производить при помощи бесконечного каната. |
|  | На месте работ иметь огнетушитель. |

| Технологическая последовательность работ | Исполнитель |
| --- | --- |
|  | Оформление наряда. | Выдающий наряд |
|  | Выполнение необходимых мер по подготовке рабочего места согласно требованиям наряда. | Оперативный персонал (ОП). |
|  | Выполнить допуск бригады. | ОП, ПР, ЧБ |
|  | Подготовить необходимые инструменты и приборы. | ПР, ЧБ |
|  | Выполнить разделку кабеля согласно инструкции завода изготовитель кабельной муфты. | ПР, ЧБ |
|  | Выполнить монтаж согласно инструкции завода изготовителя кабельной муфты. | ПР, ЧБ |
|  | Убрать с рабочего места инструменты и приспособления. | ПР, ЧБ |
|  | Сдать рабочее место допускающему. | ПР |
|  | Закрыть наряд. | ПР |
|  | Выполнить запись в ремонтном журнале ПС. | ПР |

| Начальник СССРРР Петров П.П. | Начальник СПКиОТ Петров П.А. |
| --- | --- |