Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

ПАРИЖСКОЕ       управление

Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

г. Париж                                                                                               « ____ »   __________  2010  года.

Акт № _________

проверки готовности производственной базы, квалификации персонала,

наличия нормативно-технической документации электролаборатории.

Наименование предприятия и адрес:       Парижмонтажремонт

(наименование предприятия)

ПО  «Парижмонтажремонт»   ., г. Парижь.,

(адрес, телефон)

Тип лаборатории:     передвижная электротехническая лаборатория

(с переносным комплектом приборов до 1000 В, стационарная до 35 кВ, передвижная до 10 кВ и др.)

Настоящий акт составлен:  Главным  государственным инспектором

управления  Ростехнадзора

(должность, Ф.И.О.)

в присутствии      Начальника СССРРР  Парижмонтажремонт      Петрова

(должность, Ф.И.О.)

При проверке лаборатории (далее лаборатории) установлено:

- Персонал, выполняющий испытания, измерения.

| № п/п | Ф.И.О., занимаемая должность | Группа по ТБ | Допуск к измерениям | Выполняемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петров П.П. | 5 | Допущен к испытаниям электро- оборудования повышенным напряжением. | В соответствии с разделом № III настоящего акта |
|  | Начальник СССРРР |  |  |  |
| 2. | Петров П.П. | 5 |  |  |
|  | Инженер СССРРР |  |  |  |
| 3. | Петров П.П. | 4 |  |  |
|  | Эл. монтер СССРРР |  |  |  |
| 4. | Петров П.П | 3 |  |  |
|  | Водитель- эл. монтер СССРРР |  |  |  |

- Наличие нормативно-технической документации.

- Положение о лаборатории: утверждено «01» августа 2009 г.

соответствует типу электроизмерительной лаборатории

(не) соответствует типу лаборатории

- Приказ о создании лаборатории: № 311 от «20» сентября2010 г.

соответствует типу электроизмерительной лаборатории

(не) соответствует типу лаборатории

- Приказ о назначении начальника лаборатории: № 12-К   от «28» января 2008 г.

соответствует типу электроизмерительной лаборатории

(не) соответствует типу лаборатории

- Приказ об утверждении списка лиц, имеющих право проводить электрические измерения, испытания, получать измерительные приборы:  № 312   от  « 20 »   сентября 2010  г.

соответствует требованиям «ПТЭ И ПОТРМ» к персоналу, выполняющему измерения, испытания

(не) соответствует требованиям «ПЭЭП И ПТБ» к персоналу, выполняющему измерения, испытания

- Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство: №  311  от « 20 »   сентября  2010  г.

____________________________________________________________________________________________

- Протокол проверки знаний ПТЭЭП и ПТБ у членов ПДК:   07-081/09,  07-077/09,  131-07

соответствует требованиям «ПТЭ И ПОТРМ»

(не) соответствует требованиям «ПТЭЭП И ПОТРМ»

- Приказ о создании ПДК № 302   от « 13 »  сентября 2010  г.

- Система качества:

# Система качества  отражена в руководстве по качеству СССРРР

- Комплект средств защиты  плакаты по технике безопасности:

имеется,  соответствует требованиям «Инструкции по применению и испытанию средств защиты»

(не) соответствует требованиям «Инструкции по  применению и испытанию средств защиты»

- Документы об испытаниях средств защиты:

протоколы соответствуют требованиям «Инструкции по применению и испытанию средств защиты»

(не) соответствует требованиям «Инструкции по  применению и испытанию средств защиты»

- Свидетельства о проверке электроизмерительных приборов:  имеются

- Заводские паспорта приборов и оборудования:  имеются

- Журналы:

- учета и содержания средств защиты:  имеется

- выдачи электроизмерительных приборов и средств защиты: имеется

- учета испытаний и измерений, выполненных лабораторией: имеется

- Список лиц, ответственных за безопасное выполнение работ в электроустановках:

# Имеются приказы о предоставлении прав при работах в электроустановках.

  - Наличие и состояние приборного парка.

| № | Вид измерений, испытаний | Тип прибора | Зав. № | Дата проверки | Наличие методики, соотв. типу применяемого прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измерение мощности, тока, напряжения, сопротивления, и проведение высоковольтных испытаний: 1. силовых трансформаторов, 2. измерительных трансформаторов, 3. средств испытаний и измерений, 4. коммутационных аппаратов, 5. вводов и проходных изоляторов, 6. высоковольтных конденсаторов, 7. изоляторов и сборных шин, 8. кабельных линий, |  |  |  | Имеются соответствуют типу приборов |
|  | Проведение испытаний распределительной сети 6-10 кВ под рабочим напряжением |  |  |  | Имеется соответствует типу приборов |
|  | Проведение измерений емкостного тока замыкания на землю. |  |  |  | Имеется соответствует типу приборов |
|  | Проведение измерений наведенного напряжения. |  |  |  | Имеется соответствует типу приборов |
|  | Проведение испытаний заземляющих устройств: 1. проверка состояния элементов заземляющих устройств электроустановок, 2. проверка наличия цепи и замеры переходных сопротивлений между заземлениями и заземляющими проводниками, 3. измерение удельного сопротивления земли, 4. измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства. |  |  |  | Имеется соответствует типу приборов |
|  | Проведение измерения сопротивления изоляции. |  |  |  | Имеется соответствует типу приборов |
|  | Проведение измерений сопротивления постоянному току. |  |  |  | Имеется соответствует типу приборов |
|  | Проведение измерений тока короткого замыкания петли фаза-ноль. |  |  |  | Имеется соответствует типу приборов |
|  | Проведение проверки устройств защитного отключения. |  |  |  | Имеется соответствует типу приборов |
|  | Проведение проверки автоматических выключателей. |  |  |  | Имеется соответствует типу приборов |
|  | Проведение тепловизионного контроля оборудования. |  |  |  | Имеется соответствует типу приборов |
|  | Проведение ультразвукового контроля подвесной изоляции. |  |  |  | Имеется соответствует типу приборов |

Предписание:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение:

Электроизмерительная лаборатория укомплектована обученным и аттестованным персоналом

оснащена необходимым количеством проверенных измерительных приборов и комплектом испытанных

средств защиты. На каждый вид испытания имеются утвержденные методики.

Положение об ЭИЛ, приказ о создании лаборатории и другая нормативно техническая документация

соответствует правилам эксплуатации и ПОТРМ

Учитывая результаты обследования, электроизмерительная лаборатория может быть допущена к про

ведению испытаний и измерений, перечисленных, в разделе III настоящего акта.

Подписи:

Представитель Ростехнадзора

______________________________________________________   /______________________________/

личный штамп инспектора

Представитель предприятия (организации):

______________________________________________________   /______________________________/

Для регистрации лаборатории Акт должен быть представлен с документами, перечисленными в п.II (Наличие нормативно-технической документации)