#G0

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник территориального

управления Госэнергонадзора

ИНСТРУКЦИЯ о порядке регистрации электротехнических лабораторий, выполняющих работы по испытаниям и измерениям в электроустановках потребителей, и надзоре за их деятельностью

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция предназначена для персонала предприятий, организаций, кооперативов - независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности (в дальнейшем - предприятия), имеющих в своем составе стационарные и передвижные* электроиспытательные станции, установки и лаборатории (в дальнейшем - электролаборатории), выполняющие испытания и измерения в процессе монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта электроустановок потребителей, а также для инспекторов территориальных управлений Государственного энергетического надзора, осуществляющих государственный энергетический надзор за их работой.

1.2. Инструкция определяет порядок подготовки и регистрации электролабораторий в органах энергонадзора, организацию контроля за их деятельностью.

1.3. Цель регистрации электролабораторий и надзора за их деятельностью:

- повышение безопасности эксплуатации электрооборудования, аппаратов и электроустановок потребителей и надежности их электроснабжения;

- обеспечение строгого соблюдения государственных стандартов в области испытаний, измерений, метрологии, а также требований ПУЭ, ПЭЭП, МПОТЭЭ и других нормативных документов при эксплуатации электроустановок потребителей;

- упорядочение организации эксплуатации стационарных и передвижных электроиспытательных и измерительных станций, установок и лабораторий потребителей;

- повышение уровня квалификации персонала электролабораторий.

2. Порядок регистрации электролабораторий

2.1. Регистрация электролабораторий и надзор за их работой проводится группой по регистрации электротехнических лабораторий отдела лицензирования и сертификации и инспекцией территориальных управлений Государственного энергетического надзора в соответствии с Правилами эксплуатации электроустановок потребителей, указанием Главэнергонадзора РФ от 21.02.97 N 42-6/3ЭТ "О порядке допуска в эксплуатацию электролабораторий".

2.2. До ввода электролаборатории в эксплуатацию предприятия, имеющие их в своем составе, разрабатывают:

2.2.1. Положение об электролаборатории, которое утверждается главным инженером или руководителем предприятия и должно определять:

- задачи и функции электролаборатории, наименование проводимых измерений и испытаний, виды испытываемых установок;

- обязанности, права и ответственность обслуживающего персонала.

2.2.2. Методики (программы) по каждому виду выполняемых измерений и испытаний, определяющие:

- цель проводимой работы;

- средства измерений и вспомогательные устройства, необходимые для выполнения измерений и испытаний;

- условия и правила безопасности при проведении измерений и испытаний;

- порядок подготовки и проведения измерений и испытаний, а также обработки, анализа и оформления их результатов.

Методики (программы) утверждаются главным инженером или руководителем предприятия и согласовываются с территориальным управлением Госэнергонадзора.

2.3. Регистрация электролабораторий производится группой регистрации ЭТЛ отдела лицензирования и сертификации территориальных управлений Госэнергонадзора после осмотра их инспектором энергонадзора и представления следующих документов и материалов:

- письмо-заявка предприятия с просьбой о регистрации электролаборатории с указанием перечня выполняемых работ и перечня представляемой документации;

- письмо-заявка предприятия с просьбой о проверке знаний руководителя электролаборатории;

- положение (стандарт) предприятия об электролаборатории, структурная схема административно-технической подчиненности лаборатории и персонала;

- приказы по предприятию о назначении ответственных лиц;

- сведения о квалификации персонала электролаборатории;

- медицинское освидетельствование персонала электролаборатории в соответствии с приказом N 90 Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 года "О допуске к работе в действующих электроустановках";

- перечень оборудования и приборов электролаборатории, сведения об их госповерке;

- акты осмотра и допуска в эксплуатацию электролабораторий рабочей комиссией предприятия (для передвижной лаборатории, для стационарного стенда по испытанию защитных средств, для стенда по испытанию когтей и поясов);

- акт допуска в эксплуатацию электролаборатории инспектором энергонадзора;

- протоколы испытаний высоковольтного оборудования электролаборатории и стенда(ов) (в соответствии с ПЭЭП параграф 25);

- план размещения электрооборудования стационарного стенда с экспликацией;

- принципиальные электрические схемы испытательных установок с указанием предприятия, исполнителя, даты, утвержденные главным энергетиком или главным инженером предприятия;

- план и схема контура заземления для стенда по испытанию защитных средств с протоколами замеров сопротивления контура заземления, металлосвязи и срабатывания автоматической защиты и блокировок;

- перечень защитных средств с протоколами их испытаний;

- методики (программы) на проведение испытаний защитных средств на стационарном стенде;

- методики (программы) ЭТЛ на проведение электрических измерений и испытаний в электроустановках до 1000 В;

- методики (программы) ЭТЛ на проведение высоковольтных измерений и испытаний электрооборудования;

- заводская инструкция по эксплуатации передвижной электролаборатории;

- бланки протоколов отчетной документации по результатам измерений и испытаний;

- копия лицензии на выполнение пусконаладочных работ (или работ по измерениям и испытаниям) в электроустановках;

- образцы оттисков штампов и печатей электролаборатории;

- платежные документы, удостоверяющие оплату услуг по регистрации электролаборатории предприятия.

Перечень средств защиты и плакатов по технике безопасности, а также данные о средствах измерений и испытаний (тип, марка, завод-изготовитель, заводской номер и дата госпроверки) заверяются инспектором энергонадзора при проверке готовности электролаборатории к эксплуатации.

2.4. Группа по регистрации электролабораторий проверяет представленные документы, наличие подготовленного персонала электролабораторий, согласовывает методики (программы), выдает регистрационное удостоверение (свидетельство) установленной формы на право производства работ по измерениям и испытаниям в электроустановках потребителей.

Регистрационный номер должен указываться в штампе лаборатории.

Лицензии не требуется, если пусконаладочные работы выполняются только в электроустановках того предприятия, производственным подразделением которого является регистрируемая электролаборатория.

2.5. Перерегистрация лабораторий производится не реже чем 1 раз в 2 года, а также в случаях:

- изменения видов производимых измерений и испытаний, а также класса напряжения испытываемого электрооборудования и аппаратов;

- модернизации оборудования электроиспытательных станций;

- изменения владельца или ведомственной принадлежности электролаборатории.

2.6. Эксплуатация электролабораторий, не зарегистрированных в указанном выше порядке, запрещается, а документация, оформленная ими по результатам проведенных измерений и испытаний, считается недействительной.

3. Проверка знаний персонала лаборатории

3.1. Работу в лабораториях по измерениям и испытаниям должен проводить персонал, специально подготовленный в соответствии с требованиями Правил эксплуатации электроустановок потребителей, прошедший проверку знаний и получивший соответствующую группу по электробезопасности, допущенный к проведению испытаний и измерений.

3.2. Руководители электролабораторий (лица, выдающие задания) проходят проверку знаний в комиссии энергонадзора ежегодно, а также при регистрации лабораторий и при назначении на должность.

Внеочередная проверка знаний проводится по предписанию инспектора энергонадзора в случаях некачественного проведения измерений и испытаний, оформления документации или других нарушений требований ПЭЭП, МПОТЭЭ и настоящей инструкции.

3.3. Проверка знаний у остального персонала электролабораторий проводится порядком, определенным ПЭЭП и ПТЭ электрических станций и сетей, с обязательным участием руководителя лаборатории, прошедшего проверку знаний согласно п.3.2 данной инструкции в энергонадзоре, имеющего V (IV) квалификационную группу и допущенного к проведению испытаний электроустановок.

3.4. Персонал электролабораторий кооперативов и малых предприятий, где нет возможности создания квалификационной комиссии, проверку знаний проходит в комиссии территориальных управлений Госэнергонадзора.

3.5. Персонал электролабораторий, не прошедший проверку знаний или с истекшим сроком очередной проверки знаний, к работам по измерениям и испытаниям в действующих электроустановках не допускается.

4. Надзор за деятельностью электролабораторий

Инспектора энергонадзора, осуществляя надзор за деятельностью электролабораторий:

4.1. проверяют в процессе обследований потребителей соответствие проведенных испытаний и измерений, оформленных техотчетов и протоколов требованиям действующей нормативно-технической документации, согласованных и утвержденных методик (программ) проведения испытаний;

4.2. контролируют техническое состояние стационарных и передвижных электроиспытательных станций и установок, безопасность их эксплуатации:

4.3. выдают необходимые предписания по устранению выявленных недостатков и нарушений или по отстранению от работы лиц, их допустивших;

4.4. представляют при необходимости в группу по регистрации электролабораторий материалы на запрещение деятельности электролабораторий и изъятие регистрационного удостоверения (свидетельства).

5. Прекращение деятельности электролаборатории

Деятельность электролаборатории прекращается и регистрационное удостоверение (свидетельство) изымается по представлению отдела лицензирования и сертификации решением руководства территориального управления Госэнергонадзора за:

- систематические нарушения требований ПЭЭП, МПОТЭЭ и утвержденных методик при производстве измерений и испытаний;

- невыполнение предписаний инспекторов энергонадзора;

- несвоевременное прохождение проверки знаний персоналом электролабораторий.

Заместитель начальника

территориального управления

| Госэнергонадзора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (фамилия имя отчество) |